Министерства здравоохранения Республики Казахстан

Комитет государственного санитарно- эпидемиологического надзора

Директор

ТОО «Медоптик»

____________  Пономарева Т.

«____»_____________ 2011г.

Методические указания №

по применению дезинфицирующего средства «DEZOSEPT», производства ТОО “Медоптик”, Казахстан

г. Астана,  2010 г.

Методические указания предназначены для персонала медицинских организаций,  дезинфекционных станций, станций переливания крови, центров государственного санитарно-эпидемиологического надзора,  работников коммунальных служб и других учреждений, занимающихся дезинфекционной деятельностью.

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Средство “ DEZOSEPT”  -  представляет собой концентрат жидкость бесцветного или светло-желтого  цвета со специфическим запахом. Представляет собой водный раствор  смеси четырех четвертичных аммониевых соединений (ЧАС) -  37,5%  и  глютарового альдегида (ГА) -12,5%  с добавлением  антикоррозийных веществ и отдушки. Обладает моющими свойствами.

Выпускается в виде концентрата в полиэтиленовых флаконах по  0,1 л, 0,4 л, 0,5 л, 1 л (по согласованию с заказчиком допускаются другие виды фасовки).  Для применения готовится рабочий раствор путем разведения концентрата  в соотношениях, представленных в табл.1.,

Срок годности концентрата в невскрытой упаковке производителя - 5 лет. Срок хранения рабочих растворов - 14 суток при условии хранения в закрытых емкостях в темном месте.

1.2 Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза, возбудителей  чумы, холеры, туляремии, сапа, мелиоидоза), вирусов (паренреальные гепатиты, полиомиелит и др.), патогенных грибов рода Кандида и Трихофитон, средство также обладает спороцидной активностью.

1.3  Средство по параметрам острой токсичности по  ГОСТ 12.1.007-76 “  относится к 3 классу умеренно-опасных веществ при введении в желудок и к 4 классу малоопасных соединений при однократном ингаляционном воздействии паров. Оказывает местно-раздражающее действие на кожу и резко выраженное – на слизистые оболочки глаз; обладает слабым сенсибилизирующим действием.

Рабочие растворы средства при попадании в организм через кожу, дыхательные пути,  желудок относятся к 4 классу малоопасных соединений. Рабочие растворы в концентрации 0,025-0,05%  при многократных воздействиях не оказывают сенсибилизирующего эффекта, растворы в концентрации 0,2-0,7%  при многократных контактах с кожей вызывают слабое раздражение. При ингаляционном воздействии рабочих растворов в форме аэрозоля (при использовании способом орошения) наблюдается раздражение верхних дыхательных путей и слизистых оболочек глаз. Растворы средства при использовании путем протирания, замачивания, погружения ингаляционно малоопасны, в том числе и при многократном воздействии (4 класс малоопасных веществ).

  - Средство “ DEZOSEPT ” предназначено для:

-профилактической, текущей и заключительной дезинфекции поверхностей медицинского оборудования, мебели, лабораторной посуды, предметов ухода за больными, белья, резиновых ковриков, санитарного транспорта,  уборочного инвентаря при инфекциях бактериальной этиологии (включая туберкулез), при особо опасных инфекциях (чума, холера, туляремия, сап, мелиоидоз),  вирусных инфекциях (гепатиты, ВИЧ, грипп и др.ОРВИ), кандидозах, дерматофитиях в медицинских организациях, детских учреждениях, предприятиях общественного питания, на объектах  коммунальной службы (гостиницы, общежития, бассейны, бани, общественные туалеты, прачечные, парикмахерские, рынки, косметические салоны, кинотеатры и др.), инфекционных  очагах,  учреждениях  образования,  культуры,  отдыха,  спорта, социального обеспечения, на предприятиях пищевой, молочной промышленности,  на объектах  железнодорожного и авиа-автотранспорта, метрополитенах.

-  предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения из металла, резин, стекла, пластмасс (включая эндоскопы и инструменты к ним) в медицинских организациях.

- дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского назначения, включая стоматологические инструменты, гибкие и жесткие эндоскопы и инструменты к ним, в лечебно-профилактических учреждениях.

- стерилизации изделий медицинского назначения.

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ

Рабочие растворы средства готовят в стеклянных, эмалированных (без повреждения эмали), пластмассовых емкостях путем добавления соответствующих количеств концентрата к питьевой воде комнатной температуры (см. таблицу 1).

Таблица №1

Приготовление рабочих растворов

| Концентрация раствора (%) по | Количество концентарата (мл), необходимое для приготовления рабочего раствора (л) |
| --- | --- |
| препа | Действующему веществу | 1 л рабочего раствора | 10 л рабочего раствора |
| рату | Смесь ЧАС | ГА | Концентрат, мл | Вода, мл | Концентрат, мл | Вода, мл |
| 0,025 | 0,009 | 0,003 | 0,25 | 999,75 | 2,5 | 9997,5 |
| 0,05 | 0,018 | 0,006 | 0,5 | 999,5 | 5,0 | 9995,0 |
| 0,1 | 0,037 | 0,012 | 1,0 | 999,0 | 10,0 | 9990,0 |
| 0,2 | 0,075 | 0,025 | 2,0 | 998,0 | 20,0 | 9980,0 |
| 0,4 | 0,15 | 0,05 | 4,0 | 996,0 | 40,0 | 9960,0 |
| 0,5 | 0,18 | 0,06 | 5,0 | 995,0 | 50,0 | 9950,0 |
| 0,7 | 0,26 | 0,09 | 7,0 | 993,0 | 70,0 | 9930,0 |
| 2,0 | 0,75 | 0,25 | 20,0 | 9980,0 | 200,0 | 99800,0 |

3. ПРИМЕНЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ  для дезинфекции и предстерилизационной очистки

3.1 Дезинфекцию проводят способами протирания, орошения, погружения в рабочий раствор согласно режимам, представленным в таблицах №2, №3, №4, №5. Дезинфекцию на санитарном транспорте проводят способом орошения по режиму обеззараживания поверхностей при соответствующей инфекции (см.табл. №2).

3.2. При проведении генеральных уборок в медицинских организациях дезинфекцию проводят по режимам, представленным в табл. №6.

Таблица №2

Режимы дезинфекции поверхностей в помещениях и санитарно-технического оборудования растворами средства  «DEZOSEPT»

| Объект обеззараживания | Концентрация рабочего раствора | Время обеззараживания, мин |  | Способ обезза- раживания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бактериальные инфекции (кроме туберкулеза) | Туберкулез | Вирусные инфекции | Грибковые инфекции | ВИЧ |  |
|  | % |  |  |  | кандидозы | дерматофитии |  |  |
| Поверхности в | 0,025 | 120 | - | - | - | - | - | Протирание |
| помещениях, жесткая ме- | 0,05 | 60 | - | - | - | - | 30 | Протирание или орошение |
| бель, поверхности | 0,1 | 30 | - | - | - | - | - | Протирание или орошение |
| приборов, аппаратов | 0,2 | - | - | 60 | 30 | - | - | Протирание или орошение |
|  | 0,4 | - | 30 | - | - | 60 | - | Протирание или орошение |
|  | 0,4 | - | 60 | - | - | 60 | - | Протирание или орошение |
| Санитарно-техническое оборудование | 0,1 | 60 | - | - | - | - | 30 | Протирание или двукратное орошение |
|  | 0,2 | - | - | 60 | 30 | - | - | Протирание или двукратное орошение |
|  | 0,4 | - | 60 | 30 | - | 60 | - | Протирание |
|  | 0,4 | - | 60 | - | - | 60 |  | Двукратное орошение |
| Резиновые коврики | 0,4 | - | - | - | - | 60 | - | Протирание или двукратное орошение |
|  | 0,1 | - | - | - | - | - | 30 |  |

Таблица №3

Режимы дезинфекции объектов растворами средства “ DEZOSEPT ” при особо опасных инфекциях

| Объект обеззараживания | Концентрация рабочего | Время обеззараживания, мин. | Гемор- рагическая лихорадка | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | раствора (по препарату), % | чума | холера | туляремия | сап | мелио-идоз |  |  |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, | 0,1 | 120 | 120 | - | - | - | 30 | Протирание или орошение |
| поверхности приборов, аппаратов | 0,2 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | - | Протирание или орошение |
| Санитарно-тех- ническое оборудование | 0,5 | 90 | 30 | 60 | 90 | 90 | - | Протирание или орошение |
|  | 1,0 | 45 | - | 30 | 45 | 60 | 30 | Протирание или орошение |
| Лабораторная | 0,1 | - | 30 | - | - | - | 60 | Погружение |
| посуда | 0,2 | 60 | - | 30 | 60 | 60 | 30 | Погружение |
| Уборочный | 0,1 | - | - | 45 | 60 | 60 | 30 | Замачива-ние |
| материал | 0,2 | 60 | 60 | - | - | - | 30 | Замачива-ние |
|  | 0,5 | 30 | 30 | - | - | - | 30 | Замачива-ние |

Таблица №4

Режимы дезинфекции изделий медицинского назначения растворами средства “ DEZOSEPT  ”

| Объект | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин |  | Способ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| обеззара-живания |  | Вирусные инфекции, бактериальные инфекции (кроме | Туберку-лез | Грибковые инфекции | ВИЧ | обеззара-живания |
|  |  | туберкулеза) |  | Канди-дозы | Дермато-фитии |  |  |
| Изделия медицин- | 0,2 | 60 | - | 60 | - | 60 | Погруже- |
| ского на- | 0,4 | 30 | 90 | 30 | 90 | 30 | ние |
| значения из металлов, резин, стекла, пластмасс | 0,5 | 15 | 60 | - | 60 | 15 |  |
| Стоматологи- | 0,2 | 60 | - | 60 | - | 60 | Погруже- |
| ческие инстру- | 0,4 | 30 | 90 | 30 | - | 30 | ние |
| менты (кроме шлифовальных дисков, эктракционных щипцов) | 0,5 | 15 | 30 | - | - | 15 |  |
| Шлифовальные диски, экстракционные щипцы | 0,4 | 60 | 90 | 30 | - | 60 | Погруже- ние |
| Эндоскопы | 0,2 | 60 | - | 60 | - | 60 | Погруже- |
|  | 0,4 | 30 | 90 | 30 | - | 30 | ние |
|  | 0,5 | - | 60 | - | - | 15 |  |
|  | 0,7 | 15 | - | - | - |  |  |

Таблица №5

Режимы дезинфекции лабораторной посуды растворами средства

“ DEZOSEPT ”

| Объект | Концен- | Время обеззараживания, мин |  | Способ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| обезза-ражи-вания | трация рабочего раствора, (по препарату), % | Вирусные инфекции | Бактериальные инфекции (кроме туберкулеза)* | Туберкулез | Грибковые инфекции | ВИЧ | обеззараживания |
|  |  |  |  |  | Кандидозы | Дерматофитии |  |  |
| Лабораторная посуда | 0,05 0,1 0,2 0,4 0,5 | - - 60 30 15 | 60 30 15 - - | - - - 90 60 | - - 60 30 - | - - - 90 60 | - - 60 30 15 | Погружение |

Примечание: * Режимы дезинфекции при бактериальных инфекциях (кроме туберкулеза) используют для обеззараживания лабораторной посуды, не загрязненной кровью, сывороткой крови или другими биологическими субстратами в микробиологических лабораториях и др.

Таблица №6

Режимы дезинфекции объектов при проведении генеральных уборок в лечебно-профилактических учреждениях

| Профиль лечебно-профилактического учреждения | Концентрация рабочего раствора (по препарату)% | Время обеззараживания, (в минутах) | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Соматические, хирургические отделения, процедурные кабинеты, стоматологические, акушерские, гинекологические отделения, и кабинеты лаборатории | 0,2 | 60 | Протирание или орошение |
| Противотуберкулезные лечебно-профилактические учреждения | 0,4 0,4 | 30 60 | Протирание, орошение |
| Инфекционные лечебно-профилактические учреждения | 0,2 | 60 | Протирание или орошение |
| Кожно-венерологические лечебно-профилактические учреждения | 0,4 | 60 | Протирание или орошение |

3.3 Дезинфекцию поверхностей в помещениях (пол, стены, двери и т.п.), жесткой мебели, поверхностей приборов, аппаратов, санитарно-технического оборудования (ванны, раковины, унитазы), резиновых ковриков проводят способом протирания ветошью, смоченной в растворе средства, или способом орошения из гидропульта, автомакса, распылителя типа “Квазар” и др.  Сильно загрязненные поверхности обрабатывают дважды. Норма расхода раствора средства при протирании – 100 мл/кв.м. поверхности, при орошении –300 мл/кв.м (гидропульт, автомакс), 150 мл/кв.м (распылитель типа “Квазар”) на одну обработку. После проведения дезинфекции способом орошения проводят влажную уборку, помещение проветривают.

3.4 Посуду лабораторную полностью погружают в раствор средства. По окончании дезинфекции посуду промывают проточной водой с помощью щетки, ерша или губки в течение 3 минут, либо последовательным погружением в две емкости с питьевой водой по 5 минут в каждую.

3.5 Уборочный материал (при особо опасных инфекциях) замачивают в растворе средства, по окончании дезинфекции его прополаскивают.

3.6 Дезинфекцию изделий медицинского назначения, в т.ч. совмещенную с предстерилизационной очисткой, проводят в пластмассовых или эмалированных (без повреждения эмали) емкостях, закрывающихся крышкой, по режимам, указанным в таблицах №7-9. Изделия погружают в рабочий раствор средства сразу же после их применения (не допуская подсушивания), обеспечивая удаление видимых загрязнений с поверхности с помощью тканевых салфеток; у изделий, имеющих каналы, последние тщательно промывают раствором с помощью шприца или иного приспособления. Разъемные изделия погружают в раствор в разобранном виде. Использованные салфетки сбрасывают в отдельную емкость, затем утилизируют. Во время дезинфекционной выдержки каналы и полости должны быть заполнены (без воздушных пробок) раствором. Дезинфицирующий раствор должен покрывать изделия не менее,  чем на 1 см. При дезинфекции эндоскопов и инструментов к ним используют технологию, изложенную  в  Методических указаниях «Дезинфекция, предстерилизационная  очистка и стерилизация эндоскопической аппаратуры»   и учитывать рекомендации производителей эндоскопических оборудований.   По окончании дезинфекции изделия ополаскивают проточной питьевой водой в течение 3 минут (изделия из металлов и стекла) или 5 минут (изделия из резин, пластмасс, в том числе эндоскопы и инструменты к эндоскопам) или путем последовательного погружения в две емкости с питьевой водой по 5 минут в каждую.

3.7Для дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой, рабочие растворы средства можно применять многократно в течение срока годности до появления первых признаков изменения их внешнего вида (изменение цвета, помутнение раствора, появление налета на стенках емкостей, образование хлопьев или осадка и др.).

Таблица №7

Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой,  изделий медицинского назначения, в т.ч. стоматологических инструментов  (исключая эндоскопы и инструменты к ним)

| Этапы | Режим обработки |
| --- | --- |
| обработки | Концентрация рабочего раствора (по препарату), | Температура рабочего раствора, ОС | Время выдержки /обработки, мин. |
|  | % |  |  |
| Удаление видимых загрязнений с поверхности изделий с помощью тканевой (марлевой) салфетки при погружении в рабочий раствор, тщательное промывание каналов рабочим раствором (с помощью шприца или электроотсоса) | 0,4 | Не менее 18 | Не нормируется |
| Замачивание* изделий при полном погружении их в рабочий раствор и заполнении им полостей и каналов | 0,4 | Не менее 18 | 60** или 90*** |
| Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором проводили замачивание, с помощью ерша, ватно-марлевого тампона или тканевой (марлевой) салфетки, каналов - с помощью шприца: · изделий, имеющих замковые части, каналы или полости; · изделий, не имеющих замковых частей, каналов или полостей; | 0,4 | Не менее 18 | 1,0 0,5 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса): · изделия из металлов или стекла · изделия из резин, пластмасс | Не нормируется | 3 5 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 0,5 |

Примечания: *- замачивание изделий проводят после их предварительной очистки от видимых загрязнений в том же растворе.

** - на этапе замачивания при времени выдержки 60 минут обеспечивается дезинфекция изделий медицинского назначения при инфекциях бактериальной (кроме туберкулеза), вирусной этиологии, кандидозах.

*** - на этапе замачивания при времени выдержки 90 минут обеспечивается дезинфекция изделий медицинского назначения при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной и грибковой (кандидозы, дерматофитии) этиологии.

Таблица №8

Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, гибких и жестких эндоскопов

| Этапы обработки | Режимы обработки |
| --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Темпера-тура рабочего раствора, ОС | Время выдержки / обработки, мин. |
| Замачивание изделий (у не полностью погружаемых эндоскопов - их рабочих частей, разрешенных к погружению) при полном погружении в рабочий раствор средства и заполнении им полостей и каналов изделия | 0,4 | Не менее 18 | 60* или 90** |
| Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором проводили замачивание: ГИБКИЕ ЭНДОСКОПЫ:  инструментальный канал очищают щеткой для очистки инструментального канала;  внутренние каналы промывают при помощи шприца или электроотсоса;  наружную поверхность моют при помощи тканевой (марлевой) салфетки. ЖЕСТКИЕ ЭНДОСКОПЫ  каждую деталь моют при помощи ерша или тканевой (марлевой) салфетки;  каналы промывают при помощи шприца | 0,4 | Не менее 18 | 2,0 3,0 1,0 2,0 2,0 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 5,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 1,0 |

Примечания: * - на этапе замачивания при времени выдержки 60 минут обеспечивается дезинфекция эндоскопов при инфекциях бактериальной (кроме туберкулеза), вирусной этиологии, кандидозах.

** - на этапе замачивания при времени выдержки 90 минут обеспечивается дезинфекция эндоскопов при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной этиологии, кандидозах.

Таблица №9

Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, медицинских инструментов к гибким эндоскопам

| Этапы обработки | Режим обработки |
| --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Температура рабочего раствора, ОС | Время выдержки / обработки на этапе, мин. |
| Замачивание инструментов при полном погружении их в рабочий раствор средства и заполнении им внутренних открытых каналов с помощью шприца | 0,4 | Не менее 18 | 60* или 90** |
| Мойка каждого инструмента в том же растворе, в котором проводили замачивание: · наружную поверхность моют при помощи щетки или тканевой (марлевой) салфетки; · внутренние открытые каналы промывают с помощью шприца | 0,4 | Не менее 18 | 2,0 1,5 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 5,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 1,0 |

Примечания: * - на этапе замачивания при времени выдержки 60 минут обеспечивается дезинфекция медицинских инструментов к эндоскопам при инфекциях бактериальной (кроме туберкулеза), вирусной этиологии, кандидозах.

** - на этапе замачивания при времени выдержки 90 минут обеспечивается дезинфекция медицинских инструментов к эндоскопам при инфекциях бактериальной (включая туберкулез) этиологии, кандидозах.

3.8 Контроль качества предстерилизационной очистки оценивают путем постановки азопирамовой пробы на наличие остаточных количеств крови согласно методикам, изложенным соответственно в Методических указаниях «Дезинфекция, предстерилизационная  очистка и стерилизация эндоскопической аппаратуры».  Контролю подлежит 1% одновременно обработанных изделий одного наименования (но не менее трех изделий). При выявлении остатков крови (положительная проба) вся группа изделий, от которой отбирались изделия для контроля, подлежит повторной обработке до получения отрицательного результата.

4. СТЕРИЛИЗАЦИЯ

4.1 Стерилизации средством «DEZOSEPT» подвергают только чистые изделия медицинского назначения (в т.ч. хирургические и стоматологические инструменты, инструменты к эндоскопам). Перед стерилизацией изделий средством «DEZOSEPT» проводят их предстерилизационную очистку любым зарегистрированным в Казахстане и разрешенным к применению в лечебно-профилактических учреждениях для этой цели средством и ополаскивания от остатков этого средства питье-вой водой в соответствии с методическими указаниями по применению конкретного средства.

С изделий, перед погружением в средство для стерилизации, удаляют остатки влаги (высушивают). Режим  стерилизации  изделий медицинского назначения приведен в таблице 10.

4.2 После стерилизации изделия отмывают в воде от остатков средства, соблюдая правила асептики - используют стерильные инструменты (шприцы, корнцанги); работу проводят, защищая руки стерильными перчатками. При  отмывании необходимо следовать следующим рекомендациям:

- изделия должны быть полностью погружены в стерильную воду при соотношении объема воды к объему, занимаемому изделиями, не менее чем 3:1;

- изделия отмывают последовательно в двух водах;

- через каналы изделий с помощью стерильного шприца или электроотсоса  пропускают стерильную воду (не менее 20 мл) в течение 2-3 мин в каждой емкости;

- при отмывке использованная вода не должна попадать в емкость с чистой водой.

4.3 Отмытые от остатков средства стерильные изделия извлекают из воды и помещают на
стерильную ткань; из их каналов и полостей удаляют воду с помощью стерильного шприца или
иного приспособления, просушивают и перекладывают в стерильную стерилизационную коробку, выложенную стерильной тканью. Срок хранения простерилизованных изделий  - не более 3 (трех) суток. По истечении данного срока использование изделий возможно только после проведения повторной стерилизации.

Таблица 10

Режимы стерилизации изделий медицинского назначения рабочим 
раствором средства «DEZOSEPT»

| Стерилизуемые изделия | Начальная температура рабочего раствора, 0С | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время стерилизационной выдержки, мин |
| --- | --- | --- | --- |
| Изделия из металлов, резин на основе натурального и силиконового каучука, стекла, пластмасс (включая хирургические и стоматологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним) | Не менее 55C | 2,0 | 90 |

5. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

5.1 К работе со средством не допускаются лица моложе 18 лет и лица с аллергическими заболеваниями и чувствительные к химическим веществам.

5.2 При всех работах следует избегать попадания средства в глаза и на кожу.

5.3. Все работы со средством необходимо проводить с защитой кожи рук резиновыми перчатками.

5.4 Работы со средством способом протирания рабочих растворов можно проводить в присутствии пациентов.

5.5 При обработке поверхностей способом орошения рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания - универсальные респираторы марки РУ-60М или РПГ-67 с патроном марки В, глаз - герметичные очки, кожи рук - резиновые перчатки.

5.6 После обработки помещения следует проветривать.

5.7 Емкости с растворами средства при обработке объектов способом погружения (замачивания) должны быть закрыты.

5.8 Средство необходимо хранить отдельно от лекарственных препаратов в местах, недоступных детям.

6. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ

6.1. При несоблюдении мер предосторожности при работе способом орошения могут  возникнуть явления раздражения верхних дыхательных путей и глаз.

6.2. При  появлении признаков раздражения органов дыхания следует прекратить работу со средством, пострадавшего немедленно вывести на свежий воздух или в другое помещение. Рот и носоглотку прополоскать водой. При необходимости обратиться к врачу.

6.3. При случайном попадании средства (концентрата) на кожу необходимо немедленно смыть средство большим количеством воды, затем смазать кожу смягчающим кремом.

6.4. При попадании средства (концентрата) в глаза, необходимо немедленно промыть глаза под струей воды в течение 10 минут и сразу обратиться к окулисту.

6.5. При попадании средства в желудок необходимо выпить несколько стаканов воды с 10-20 измельченными таблетками активированного угля и обратиться к врачу. Желудок не промывать!

7. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА

7.1 По показателям качества средство “DEZOSEPT” должно соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице 11.

Таблица №11

| Наименование показателя | Норма | Метод испытания |
| --- | --- | --- |
| Внешний вид | Прозрачная жидкость от бесцветной до светло-желтого цвета | По п. 6.3 |
| Запах | Специфический | По п. 6.3 |
| Массовая доля ЧАС (суммарно), %, в пределах | 35,5-39,5 | По п.6.4 |
| Массовая доля глутарового альдегида, %, в пределах | 11,5-13,5 | По п.6.5 |

7.2 Отбор проб

Отбор проб проводят в соответствии с ОСТ 6-15-90-1-90. Масса представительной пробы 300 г. Для контрольной проверки качества препарата применяются методы анализа, указанные ниже.

7.3 Определение внешнего вида и запаха

Внешний вид определяют визуальным осмотром пробы в пробирке из бесцветного стекла в проходящем свете. Запах определяют органолептически.

7.4 Определение массовой доли ЧАС (суммарно)

7.4.1 Оборудование, реактивы, растворы

Весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104 2 класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г;

Бюретка 1-1-2-10-0,05 по ГОСТ 29251;

Колбы 2-100-2 по ГОСТ 1770;

Колба Кн-1-250-29/32 по ГОСТ 25336 со шлифованной пробкой;

Пипетки 2-1-2-1, 2-1-2-5 по ГОСТ 29227;

Цилиндры 1-25-2, 1-50-2, 1-100-2 по ГОСТ 1770;

Додецилсульфат натрия по ТУ 6-09-07-1816-93;

Цетилпиридиний хлорид 1-водный по ТУ 6-09-15-121-74;

Эозин Н по ТУ 6-09-183-75;

Метиленовый голубой по ТУ 6-09-29-76;

Кислота уксусная по ГОСТ 61;

Спирт этиловый ректификованный технический по ГОСТ 18300;

Хлороформ по ГОСТ 20015;

Кислота серная по ГОСТ 4204;

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

7.4.2 Подготовка к анализу

7.4.2.1 Приготовление 0,004 н. водного раствора додецилсульфата натрия

0,120 г додецилсульфата натрия растворяют в дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 100 см3 с доведением объема воды до метки.

7.4.2.2 Приготовление смешанного индикатора

Раствор 1: В мерном цилиндре 0,11 г эозина Н растворяют в 2 см3 воды, прибавляют 0,5 см3 уксусной кислоты, объем доводят этиловым спиртом до 40 см3   и перемешивают.

Раствор 2: 0,008 г метиленового голубого растворяют в 17 см3 воды и прибавляют небольшими порциями 3,0 см3 концентрированной серной кислоты, перемешивают и охлаждают.

Раствор смешанного индикатора готовят смешением раствора 1 и раствора 2 в объемном соотношении 4:1 в количествах, необходимых для использования в течении трехдневного срока. Полученный раствор хранят в склянке из темного стекла не более 3 дней.

7.4.2.3 Определение поправочного коэффициента раствора додецилсульфата натрия

Поправочный коэффициент определяют двухфазным титрованием раствора додецилсульфата натрия 0,004 н. раствором цетилпиридиний хлорида, приготовляемым растворением 0,143 г. цетилпиридиний хлорида 1-водного в 100 см3 дистиллированной воды (раствор готовят в мерной колбе вместимостью 100 см3). К 5 см3 или 10 см3 раствора додецилсульфата прибавляют 15 см3 хлороформа, 2 см3 раствора смешанного индикатора и 30 см3 воды. Закрывают пробку и встряхивают. Содержимое колбы титруют раствором цетилпиридиний хлорида, попеременно интенсивно встряхивая в закрытой колбе, до перехода синей окраски нижнего хлороформного слоя в фиолетово-розовую.

7.4.3 Выполнение анализа

Навеску анализируемого средства “ DEZOSEPT ” от 0,15 до 0,3 г, взятую с точностью до 0,0002 г, количественно переносят в мерную колбу вместимостью 100 см3 и объем доводят дистиллированной водой до метки. В коническую колбу либо в цилиндр с притертой пробкой вносят 5 см3 раствора додецилсульфата натрия, прибавляют 15 см3 хлороформа, 2 см3 смешанного индикатора и 30 см3 дистиллированной воды. DEZOSEPT Полученную двухфазную систему титруют приготовленным раствором “ ” при попеременном сильном взбалтывании в закрытой колбе до перехода синей окраски нижнего хлороформного слоя в фиолетово-розовую.

7.4.4 Обработка результатов

Суммарную массовую долю ЧАС ( Х ) в процентах вычисляют по формуле:

,

| где 00137 | - | масса суммы ЧАС, соответствующая 1 см3 раствора додецилсульфата натрия концентрации точно С (С12Н25SO4Nа) = 0,004 моль/дм3, г; |
| --- | --- | --- |
| V | - | объем титруемого раствора додецилсульфата натрия концентрации С (С12Н25SO4Na) = 0,004моль/дм3, см3; |
| K | - | поправочный коэффициент раствора додецилсульфата натрия концентрации С (С12Н25SO4Na) = 0,004 моль/дм3; |
| 100 | - | коэффициент разведения; |
| m | - | масса анализируемой пробы, г; |
| V1 | - | объем раствора средства “ ”, израсходованный на титрование, см3. |

За результат анализа принимают среднее арифметическое трех определений, расхождение между которыми не должно превышать допускаемое расхождение, равное 0,5 %. Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа ±4,0 % при доверительной вероятности 0,95.

7.5 Определение массовой доли глутарового альдегида

7.5.1 Оборудование и реактивы

Весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104 2 класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г;

Бюретка 1-1-2-25-0,1 по ГОСТ 29251;

Колба 2-100-2 по ГОСТ 1770;

Колба Кн-1-250-29/32 по ГОСТ 25336;

Пипетка 2-1-2-1, 2-1-2-5 по ГОСТ 29227;

Йод кристаллический по ГОСТ 4159, водный раствор концентрации С(1/2J2)=0,1 моль/дм3 готовят и устанавливают концентрацию по ГОСТ 25794.2;

Натрий пиросернистокислый по ТУ 6-09-4377-78;

Додецилсульфат натрия по ТУ 6-09-07-1816-93.

7.5.2 Проведение анализа

Навеску от 10 до 15 г средства разводят в мерной колбе вместимостью 100 см3 и доводят объем дистиллированной водой до метки. Берут 1 см3 этого раствора, прибавляют к нему 5 см3 раствора пиросернистокислого натрия и после взбалтывания оставляют на 5-7 минут. По истечении указанного времени прибавляют 0,045 г додецилсульфата натрия, интенсивно взбалтывают и титруют 0,1 н. раствором йода до появления устойчивой желтой окраски. В качестве контроля параллельно проводят титрование 5 см3 использованного в анализе раствора пиросернистокислого натрия 0,1 н раствором йода в присутствии 1 см3 дистиллированной воды.

7.5.3 Обработка результатов анализа

Массовую долю глутарового альдегида (Y) в процентах вычисляют по формуле:

,

| Где 0,0025 | - | масса глутарового альдегида, соответствующая 1 см3 раствора йода концентрации точно С (1/2J2)=0,1 моль/дм3; |
| --- | --- | --- |
| K | - | поправочный коэффициент раствора йода концентрации С (1/2J2)=0,1 моль/дм3; |
| VK | - | объем раствора йода концентрации С (1/2J2)=0,1 моль/дм3, израсходованный на титрование в контрольном опыте, см3; |
| V | - | объем раствора йода концентрации С (1/2J2)=0,1 моль/дм3, израсходованный на титрование аликвоты анализируемой пробы, см3; |
| 100 | - | коэффициент разбавления; |
| m | - | масса анализируемой пробы. |

За результат анализа принимают среднее арифметическое трех определений, расхождения между которыми не превышают допускаемое расхождение, равное 0,6 %.

Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа ± 6,0 % при доверительной вероятности 0,95.