Министерство здравоохранения Республики Казахстан _________________________________________________________________

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный государственный санитарный

Врач Республики Казахстан

_______________ А.А. Белоног

«____» ______________ 200__ г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по применению дезинфицирующего средства «РОКАЛ Д 1»

(ТОО «Медоптик», г. Алматы, Республика Казахстан)

Алматы, 2012

# ИНСТРУКЦИЯ

по применению средства дезинфицирующего «Рокал Д 1»

(ТОО «Медоптик», г. Алматы, Республика Казахстан)

Предназначена для организаций, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

1.1.Средство дезинфицирующее «Рокал Д 1» представляет собой прозрачную жидкость с характерным специфическим запахом. В качестве действующего вещества содержит 1% алкилдиметилбензиламмоний хлорида (бензалконий хлорид)- четвертично-аммонийное соединение (ЧАС). Выпускается в полиэтиленовых флаконах вместимостью от 500 до 5000 мл.

1.2.Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамполо-жительных и грамотрицательных бактерий, дрожжеподобных грибов рода Кандида.

Средство обладает пролонгированным антимикробным действием не менее 2 часов.

1.3. Средство «Рокал Д 1» по параметрам острой токсичности, согласно классификации ГОСТ 12.1.007-76, при нанесении на кожу и введении в желудок относится к 4 классу малоопасных соединений. Местно-раздражающие, кожно-резорбтивные и сенсибилизирующие свойства в рекомендованных режимах применения, у средства не выражены. Средство не раздражает слизистые оболочки глаза.

1.4.Средство «Рокал Д 1», предназначенное для текущей, профилактической и заключительной дезинфекции поверхностей в помещениях, жесткой мебели, изделий медицинского назначения, санитарно – технического оборудования, белья, посуды, предметов ухода за больными, уборочного инвентаря, используется в неразбавленном виде.  В качестве кожного антисептика для гигиенической обработки рук медицинского персонала и рук хирургов в лечебно-профилактических учреждениях; для обработки кожи операционного поля; а также для гигиенической обработки рук медицинских работников детских дошкольных и школьных учреждений, учреждений соцобеспечения, работников парфюмерно-косметических предприятий, общественного питания, коммунальных служб, средство используется как в цельном виде, так и в разведении 1:10.

2. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА

2.1.  Поверхности в помещениях, жесткую мебель протирают ветошью, смоченной дезинфицирующим раствором или орошают из гидропульта; санитарно-техническое оборудование обрабатывают дважды. Для сохранения активности используют правило 2-х ведер, во второй емкости промывают использованную ветошь. После окончания дезинфекции ванну, раковину, унитаз и др. промывают проточной водой.

2.2. Посуду освобождают от остатков пищи и погружают в дезинфицирующий раствор из расчета 2 л на один комплект. По окончании времени дезинфекции посуду промывают проточной водой в течение 1 минуты.

2.3. Белье погружают в рабочий раствор средства из расчета 4 л на 1 кг сухого белья. После дезинфекции белье стирают и тщательно прополаскивают.

2.4. Предметы ухода за больными моют и дезинфицируют способом протирания влажной ветошью или погружением в раствор средства. По окончании дезинфекции промывают проточной водой.

2.5. Уборочный инвентарь дезинфицируют, погружая полностью в раствор, после дезинфекции его прополаскивают и высушивают.

2.6 .ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РУК: 3 мл средства наносят на кисти рук и втирают в кожу до высыхания, но не менее 1 мин, обращая особое внимание на тщательность обработки околоногтевых лож и межпальцевых участков.

2.7.ОБРАБОТКА РУК ХИРУРГОВ: перед применением средства кисти рук и предплечья предварительно тщательно моют, не менее чем двукратно, теплой проточной водой и туалетным мылом в течение 2 минут, высушивают стерильной марлевой салфеткой. Затем на кисти рук наносят дважды по 5 мл средства и втирают в кожу кистей рук и предплечий, поддерживая их во влажном состоянии. Общее время обработки составляет 5 мин. Стерильные перчатки надевают после полного высыхания средства.

Средство обладает пролонгированным антимикробным действием не менее 2 часов.

2.8.ОБРАБОТКА КОЖИ ОПЕРАЦИОННОГО ПОЛЯ: кожу двукратно протирают раздельными стерильными марлевыми тампонами, обильно смоченными средством; время выдержки после окончания обработки - 2 минуты; накануне операции больной принимает душ (ванну), меняет белье.

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

3.1.Использовать только для наружного применения.

3.2.Не наносить на раны.

3.3.По истечении срока годности использование средства запрещается.

4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ

4.1.При случайном попадании средства в желудок рекомендуется обильно промыть желудок водой комнатной температуры, вызывая рвоту. Затем выпить несколько стаканов воды с добавлением адсорбента (например, 10-15 измельченных таблеток активированного угля на стакан воды). При необходимости обратиться за врачебной помощью.

5. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

5.1.Допускается транспортировка любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

5.2.При случайном розливе средство собрать в емкость для последующей утилизации.

5.3. Хранить в плотно закрытой заводской таре, отдельно от лекарств, в местах недоступных детям, в крытых складских помещениях при температуре от –100С до +300С.

Срок годности средства – 5 лет в невскрытой упаковке производителя.

6. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

Дезинфицирующее средство «Рокал Д 1» представляет собой прозрачный раствор  со слабым специфическим запахом, показатель активности водородных ионов рН 6,5.

Контролируемые показатели:

Внешний вид и запах - прозрачный раствор  со слабым специфическим запахом.

Массовая доля алкилдиметилбензиламмоний хлорида 1,0 % ± 0,1 %

1 .Определение внешнего вида и запаха

Внешний вид определяют визуально, для чего наливают средство в пробирку из бесцветного стекла вместимостью 50 мл, диаметром 20-25 мм и просматривают в проходящем или отраженном свете на белом фоне. Запах определяют органолептически

2. Измерение концентрации алкилдиметилбензиламмоний хлорида  (ЧАС)  путем двухфазного титрования

Принцип метода

Применяемый метод двухфазного титрования лаурилсульфатом натрия основан на образовании окрашенного комплексного соединения в результате взаимодействия анионо- и катоноактивного вещества в присутствии бромфенолового синего в среде органического растворителя при  расслоении двух фаз.

Посуда

Бюретка по ГОСТ 20292-74 вместимостью 50 м3 с ценой деления 0,1 см2 ;

Колба по ГОСТ 1770-74 с притертой пробкой вместимостью 250см3 ;

Цилиндры мерные по ГОСТ 1770-74 с притертой пробкой вместимостью 50см3;

Пипетка по ГОСТ 20292-74 вместимостью 10-25 см3 с ценой деления 0,1 см3.

Химические реактивы.

Лаурилсульфат натрия, ч.д.а., 0,003н стпндартный раствор: 0,864 г лаурилсульфата натрия вносят в мерную литровую колбу и доводят до метки дистиллированной водой. Раствор должен быть прозрачным. В случае помутнения раствор слить и приготовить новый.

Бронфеноловый синий, индикатор: 0,1 г индикатора растворяют в 100 см3 водного этилового спирта в соотношении спирт : вода – 1 : 1.

Буферный солевой раствор: 100 г сульфата натрия и 10 г карбоната натрия растворяют в 1 дм3 дистиллированной воды.

Трихлорэтан, ч.

Проведение анализа.

В колбу с притертой пробкой вместимостью 250 см3 вносят точную навеску «Рокал Д 1», затем прибавляют 50 см3 буферного солевого арствора и 5 капель индикатора бромфенолового синего, закрывают и встряхивают.

При анализе исходного «Рокал Д 1» анализируемой пробой служит 1 см3 раствора, приготовленного разведением  1,5-2,0 г препарата, взвешенного точно до четвертого знака в мерной колбе вместимостью 100 см3  и доведенного дистиллированной водой до метки.

Для анализа рабочих растворов берется проба 0,3-0,7 г, взвешенная с точностью до четвертого знака.

Содержимое колбы титруют стандартным раствором лаурилсульфата натрия. В начале титрования его, внося по 1 см3, энеогично встряхивают каждый раз в течение 30-45 сек. По мере приближения к конечной точке титрования  количество титранта следует вносить небольшими порциями.

Окончанием титрования является момент, при котором появится четкий фиолетовый цвет в нижнем органическом слое.

Расчет концентрации ДВ-ЧАС в процентах

Концентрацию ДВ-ЧАС (Х) в процентах рассчитывают по формуле:

V * М * К * 100            V * 0,1152   , где

%X=                  m                    =             m

V – объем раствора лаурилсульфата натрия, израсходованный на титрование, см3;

М – масса ДВ-ЧАС, соответствующая 1 см3  0,003 н раствора лаурилсульфата натрия г для средства «Рокал Д 1» принимается 384 г;

К – поправочный коэффициент 0,003 н раствора лаурилсульфата натрия;

M – масса анализируемой пробы.