|  | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
|  | Директор |
|  | ТОО «Медоптик» |
|  | ____________ Пономарева Т.С. |
|  | «____»_____________ 2011г. |

Методические указания

по применению дезинфицирующего средства «Лиосепт®»,

производства ТОО “Медоптик ”, Казахстан

г. Алматы,  2011 г.

Содержание:

| 1 | Общие положения. | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1.4 | Средство «Лиосепт®» предназначено. | 4 |
| 2 | Приготовление рабочих растворов. | 4 |
| 3 | Применение рабочих растворов средства для дезинфекции и предстерилизационной очистки. | 5 |
| 3.2 | Применение средства для дезинфекции изделий медицинского назначения, в том числе не совмещенной с предстерилизационной очисткой. | 6 |
|  | Таблицы. | 6-12 |
| 3.3 | Применение средства для обеззараживания объектов при раз-личных инфекционных заболеваниях. | 13 |
|  | Таблицы. | 15-20 |
| 4 | Меры предосторожности. | 20 |
| 5 | Меры первой помощи при случайном отравлении. | 21 |
| 6 | Транспортировка и хранение | 21 |
| 7 | Физико-химические и аналитические методы контроля качества средства. | 22 |

Методические указания предназначены для медицинского персонала лечебно-профилактических учреждений, частных врачебных практик, лабораторий,  станций переливания крови, объектов коммунального профиля (бани, бассейны, парикмахерские, прачечные, гостиницы, общежития, магазины, оптовые рынки, общественные туалеты), ДДУ, школы, предприятия общественного питания и пищевой промышленности, железнодорожные вокзалы, аэропорты, транспортные объекты (вагоны, самолёты),  служб государственного санитарно-эпидемиологического надзора РК, дезинфекционных станций и других учреждений, занимающихся дезинфекционной деятельностью.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Средство «Лиосепт®» (далее - средство) представляет собой  бесцветную или светло-жёлтую жидкость (цвет средства может быть иным, согласно применяемому красителю) со специфическим запахом. Хорошо смешивается с водой. В состав средства в качестве действующих веществ (ДВ) входят: N,N-бис-(3-аминопропил)додециламин- 5%, полигексаметиленгуанидин гидрохлорид (ПГМГ) - 2,5%. Кроме того, в состав средства могут входить функциональные добавки, отдушка, краситель и вода очищенная; рН 1% водного раствора составляет 8,0-11.

Средство выпускается в виде концентрата в полиэтиленовых флаконах по  0,1 л, 0,4 л, 0,5 л, 1 л, 5л (по согласованию с заказчиком допускаются другие виды фасовки).  Для применения готовится рабочий раствор путем разведения концентрата  в соотношениях, представленных в табл.1.

Срок годности концентрата в невскрытой упаковке производителя - 5 лет.

Средство следует хранить при температуре от +0оС до +35оС, после замерзания и оттаивания сохраняет свои свойства.

Срок годности рабочих растворов - 14 суток при условии хранения в закрытых емкостях в темном месте.

Средство обладает моющими свойствами.

Средство не совместимо с мылами, анионными ПАВ, синтетическими моющими средствами.

1.2. Средство обладает антимикробной активностью в отношении бактерий (включая микобактерии туберкулёза), вирусов (возбудителей энтеровирусных инфекций - полиомиелита, Коксаки, ЕСНО; энтеральных и парентеральных гепатитов, ВИЧ-инфекции; СПИД, ОРВИ, гриппа, «птичьего» гриппа Н5N1 и др.; герпетической, цитомегаловирусной, аденовирусной и др. инфекций) и грибов рода Кандида и Трихофитон .

1.3. Средство «Лиосепт®» по параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007-76 относится к 3 классу умеренно-опасных веществ при введении в желудок, к 4 классу малоопасных веществ при нанесении на кожу. По сте- пени летучести средство и его рабочие растворы относится к малоопасным. В виде аэрозоля рабочие растворы средства оказывают раздражающее действие на верхние дыхательные пути. Средство оказывает выраженное местно-раздражающее действие на слизистые оболочки глаз (при попадании в глаза возможно повреждение роговицы), не обладает сенсибилизирующим действием.

ПДК полигексамтиленгуанидина гидрохлорида в воздухе рабочей зоны         – 2 мг/м3.

ПДК в воздухе рабочей зоны N,N-бис-(3-аминопропил) додециламин -1 мг/м3.

1.4. Средство «Лиосепт®» предназначено:

- для дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского назначения, включая хирургические и сто- матологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной и гриб- ковой (кандидозы и дерматофитии) этиологии в лечебно-профилактических учреждениях;

- для предстерилизационной очистки, не совмещенной с дезинфекцией, изделий медицинского назначения включая хирургические и стоматологиче-ские инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним при ука-занных выше инфекциях;

- для обеззараживания поверхностей в помещениях, жесткой мебели, санитарно-технического оборудования, поверхностей приборов и аппаратов, белья, посуды, в том числе лабораторной, предметов для мытья посуды, предметов ухода за больными, уборочного инвентаря, медицинских отходов (ватные тампоны, перевязочный материал, изделия медицинского назначения однократного применения), игрушек, резиновых ковриков при указанных выше инфекциях при проведении профилактической, текущей и заключи -тельной дезинфекции в лечебно-профилактических и детских учреждениях, клинических, микробиологических и др. лабораториях, в инфекционных оча- гах, на санитарном транспорте;

-   для проведения генеральных уборок.

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ.

2.1. Рабочие растворы средства готовят в эмалированных (без повреждения эмали), стеклянных или пластмассовых емкостях путем добавления соответствующих количеств концентрата к питьевой воде комнатной температуры (таблица 1).

Таблица 1

Приготовление рабочих растворов средства

| Концентрация рабочего раствора (%) | Количество концентрата средства и воды(мл), необходимые для приготовления: |
| --- | --- |
|  | 1 л раствора | 10 л раствора |
| по препарату | по ДВ | средство | вода | средство | вода |
|  | амин | ПГМГ |  |  |  |  |
| 0,3 | 0,015 | 0,0075 | 3,0 | 997,0 | 30 | 9970 |
| 0,5 | 0,025 | 0,0125 | 5,0 | 995,0 | 50 | 9950 |
| 1,0 | 0,050 | 0,0250 | 10,0 | 990,0 | 100 | 9900 |
| 2,0 | 0,100 | 0,0500 | 20,0 | 980,0 | 200 | 9800 |
| 3,0 | 0,150 | 0,0750 | 30,0 | 970,0 | 300 | 9700 |
| 4,0 | 0,200 | 0,1000 | 40,0 | 960,0 | 400 | 9600 |
| 5,0 | 0,250 | 0,1250 | 50,0 | 950,0 | 500 | 9500 |

3. ПРИМЕНЕНИЕ средства

3.1. Применение средства для дезинфекции изделий медицинского назначения, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой.

3.1.1. Рабочие растворы средства применяют для дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделий медицинско- го назначения из различных материалов - резин, пластмасс, стекла, металлов, включая хирургические и стоматологические инструменты, а также жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним.

3.1.2. Дезинфекцию изделий медицинского назначения, в том числе    совмещенную с их предстерилизационной очисткой, осуществляют в пластмассовых или эмалированных (без повреждения эмали) емкостях, закрывающихся крышками.

При проведении дезинфекции изделий медицинского назначения, со-вмещенной с их предстерилизационной очисткой, изделия погружают в ра-бочий раствор, каналы и полости изделий тщательно заполняют раствором с помощью шприца или иного приспособления.

Разъемные изделия погружают в разобранном виде. Изделия, имеющие замковые части, погружают раскрытыми, предварительно сделав ими в рас-творе несколько рабочих движений для лучшего проникновения раствора в труднодоступные участки изделий. Изделия, имеющие каналы, следует тща-тельно промыть раствором средства с помощью шприца или иного приспо-собления. Во время дезинфекционной выдержки каналы и полости должны быть заполнены (без воздушных пробок) раствором средства. Толщина слоя раствора над изделиями должна быть не менее 1 см.

После окончания обработки изделия извлекают из емкости с раствором и отмывают их от остатков средства проточной питьевой водой не менее 5 мин, обращая особое внимание на промывание каналов (с помощью шприца или электроотсоса), не допуская попадания пропущенной воды в емкость с отмываемыми изделиями, затем промыть их дистиллированной водой в тече-ние 0,5 мин.

Изделия высушивают с помощью чистых тканевых салфеток и хранят в медицинском шкафу.

Контроль качества предстерилизационной очистки изделий проводят путем постановки амидопириновой или азопирамовой пробы на наличие ос-таточных количеств крови согласно методикам, изложенным соответственно в «Методических указаниях по предстерилизационной очистке изделий ме-дицинского назначения» (№ 28-6/13 от 08.06.82 г.) и в методических указа-ниях «Контроль качества предстерилизационной очистки изделий медицин-ского назначения с помощью реактива азопирам» (№ 28-6/13 от 26.05.88 г.).

Контролю подлежит 1% одновременно обработанных изделий одного наименования (но не менее трех изделий).

При выявлении остатков крови или моющего средства (положительная проба) вся группа изделий, из которой был сделан отбор, подлежит повторной обработке до получения отрицательного результата.

При дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой, эндоскопов и инструментов к ним необходимо использовать тех-нологию, изложенную в «Методических рекомендациях по очистке, дезин-фекции и стерилизации эндоскопов»  (№ 15-6/33 от 17.07.90г.) и в «Методических рекомендациях по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации медицинских инструментов к гибким эндоскопам» ( № 28-6/3 от 09.02.88г).

Отмыв эндоскопов и инструментов к ним проводят в двух параллель-ных ваннах по 5 мин в каждой. Температура рабочих растворов должна быть не менее плюс 180 С.

3.1.3. Рабочие растворы средства можно применять для дезинфекции, в том числе совмещенной с их предстерилизационной очисткой, многократно, но не более чем в течение срока годности рабочего раствора, если их внешний вид не изменился. При первых признаках изменения внешнего вида (изменение цвета, помутнение раствора и т.п.) раствор следует заменить.

3.2. Применение средства для дезинфекции изделий медицинского назначения, в том числе не совмещенной с предстерилизационной очи-сткой

3.2.1. Предстерилизационную очистку, не совмещенную с дезинфекцией, проводят после дезинфекции изделий 2,5 - 3% раствором средства. После окончания обработки изделия извлекают из емкости с раствором и отмывают их от остатков средства проточной питьевой водой не менее 5 мин, обращая особое внимание на промывание каналов (с помощью шприца или электроотсоса), не допуская попадания пропущенной воды в емкость с отмываемыми изделиями, затем промыть их дистиллированной водой в течение 0,5 мин.

3.3. Режимы дезинфекции изделий медицинского назначения представ- лены в таблице 2.

3.4. Режимы дезинфекции изделий медицинского назначения, не со вмещенной с предстерилизационной очисткой, представлены в таблицах 3- 5.

3.5. Режимы дезинфекции изделий медицинского назначения, совме- щенной с предстерилизационной очисткой, представлены в таблицах 6-7.

Таблица 2

Режимы дезинфекции изделий медицинского назначения растворами средства «Лиосепт®»

| Вид обрабатываемых изделий | Вид инфекции | Режим обработки |
| --- | --- | --- |
| Изделия из резин, пласт-масс, стекла, металлов, в том числе хирургические и стоматологические ин-струменты, лабораторная посуда | Вирусные(включая ВИЧ, СПИД,гепатит) бактериальные (включая туберкулез) и грибковые (кандидозы, дерматофитии) инфекции | Концентрация (по препарату) | Время вы-держки( мин.) |
|  |  | 5,0 | 60 |
| Изделия из резин, пласт-масс, стекла, металлов, в том числе хирургические и стоматологические ин-струменты, лабораторная посуда | Вирусные(включая ВИЧ, СПИД,гепатит) бактериальные (включая туберкулез) и грибковые (кандидозы) инфекции | 2,0 3,0 | 60 30 |
| Жесткие и гибкие эндо-скопы, инструменты к ним | Вирусные(включая ВИЧ, СПИД,гепатит) бактериальные (включая туберкулез) и грибковые (кандидозы) инфекции | 3,0 | 30 |

Таблица 3

Режим предстерилизационной очистки, совмещенной с дезинфекцией, изделий медицинского назначения (кроме эндоскопов и инструментов к ним) раствором средства «Лиосепт®»

| Этапы обработки | Режим обработки |
| --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора(по препарату), % | Температура рабочего раствора, С0 | Время выдержки/ обработки, мин |
| Замачивание* изделий при полном погружении в рабочий раствор средства и заполнении им полостей и ка-налов изделий | 3,0 | Не менее 18 | 30 |
| Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором проводили замачивание, с помощью ерша, щетки, ватно-марлевого тампона или тканевой (марлевой) салфетки, каналов изделий - с помощью шприца: • изделий, имеющих замковые части, каналы или полости (изделия из металлов, стекла, пластмасс и резин); • остальных изделий | 3,0 | То же | 1,0 |
|  |  |  | 0,5 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 5,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 1,0 |

Примечание:

* на этапе замачивания изделий в рабочем растворе обеспечивается их дезинфекция при вирусных( СПИД,ВИЧ,вирусный гепатит), бактериальных (включая туберкулез), и грибковых (кандидозы) инфекциях.

Таблица 4

Режим предстерилизационной очистки, совмещенной

с дезинфекцией, гибких и жестких эндоскопов раствором средства

«Лиосепт®»

| Этапы обработки | Режим обработки |
| --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Температура рабочего раствора, С0 | Время выдержки/обработки на этапе, мин |
| Замачивание* изделий (у непол- ностью погружаемых эндоскопов - их рабочих частей, разрешенных к погружению) при полном по- гружении в рабочий раствор сред- ства и заполнении им полостей и каналов | 3,0 | Не менее 18 | 30 |
| Мойка каждого эндоскопа в том же растворе, в котором проводили замачивание: ГИБКИЕ ЭНДОСКОПЫ: • инструментальный канал очи- щают щеткой для очистки инст- рументального канала; • внутренние каналы промывают при помощи шприца или электро- отсоса; • наружную поверхность моют с помощью марлевой (тканевой) салфетки. ЖЕСТКИЕ ЭНДОСКОПЫ: • каждую деталь моют при помощи ерша или марлевой (тканевой) салфетки; • каналы промывают при помощи шприца. | 3,0 | То же | 2,0 3,0 1,0 2,0 2,0 |
| Ополаскивание проточной пить- евой водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 5,0 |
| Ополаскивание дистиллирован- ной водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 1,0 |

Примечание:

* на этапе замачивания изделий в рабочем растворе обеспечивается их дезинфекция при вирусных(СПИД,ВИЧ,вирусный гепатит), бактериальных (включая туберкулез) инфекциях и кандидозах.

Таблица 5

Режим предстерилизационной очистки, совмещенной с дезинфекцией, медицинских инструментов к гибким эндоскопам рабочим раствором средства «Лиосепт®»

| Этапы обработки | Режим обработки |
| --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Темпера-тура, рабо-чего раст- вора,С0 | Время выдер жки/обра-ботки, мин |
| Замачивание* инструментов при полном погружении в рабочий раствор и заполнении им внутренних открытых каналов с помощью шприца | 3,0 | Не менее 18 | 30 |
| Мойка каждого инструмента в том же растворе, в котором осуществляли замачивание: • наружной (внешней) поверхно сти - с помощью щетки или марлевой (тканевой) салфетки; • внутренних открытых каналов - с помощью шприца | 3,0 | То же | 2,0 1,5 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы - с по- мощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 5,0 |
| Ополаскивание дистиллирован-ной водой (каналы с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 1,0 |

Примечание:

* на этапе замачивания изделий в рабочем растворе обеспечивается их дезинфекция при вирусных(СПИД,ВИЧ,вирусный гепатит), бактериальных (включая туберкулез) инфекциях и кандидозах.

Таблица 6

Режим предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения (кроме эндоскопов и инструментов к ним), не совмещенной с их дезинфекцией раствором средства «Лиосепт®»

| Этапы очистки | Режим очистки |
| --- | --- |
|  | Время выдержки/обработки (мин) при температуре рабочего раствора не менее 18 С0 и концентрации (по препарату) % |
|  | 2,5% | 3% |
| Замачивание при полном погружении изделий в рабочий раствор средства и заполнении им полостей и каналов; • изделий, имеющих замковые части, каналы или полости (изделия из стекла, резин, пластмасс, металлов, в том числе стоматологические щипцы), изделий с алмазным покрытием; • остальных изделий, в том числе стоматологических | 60 | 30 |
| Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором осуществляли замачивание: • наружной (внешней) поверхности - с помощью щетки или марлевой (тканевой) салфетки; • внутренних открытых каналов - с помощью шприца: • изделий, имеющих замковые части, каналы или полости (изделия из стекла, резин, пластмасс, металлов, в том числе стоматологические щипцы), изделий с алмазным покрытием; • остальных изделий, в том числе стоматологических | 0,5 | 1,0 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | 5,0 | 5,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы с помощью шприца или электроотсоса) | 0,5 | 0,5 |

Таблица 7

Режим предстерилизационной очистки не совмещенной с их дезинфекцией, гибких и жестких эндоскопов и инструментов к ним раствором средства «Лиосепт®»

| Этапы очистки | Режим очистки |
| --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препа-рату), % | Температура, рабочего рас-твора, С° | Время выдержки/ обработки, мин |
| Замачивание эндоскопов при полном по-гружении (у не полностью погружаемых эндоскопов - их рабочих частей, разрешенных к погружению) в рабочий раствор средства и заполнении им полостей и каналов изделия | 3 | Не менее 18 | 30 |
| Мойка каждого эндоскопа в том же рас-творе, в котором проводили замачивание: ГИБКИЕ ЭНДОСКОПЫ: • инструментальный канал очищают щеткой для очистки инструментального канала • внутренние каналы промывают с помощью шприца или электроотсоса • наружную поверхность моют с помощью марлевой (тканевой) салфетки ЖЕСТКИЕ ЭНДОСКОПЫ: • каждую деталь моют с помощью ерша или марлевой (тканевой) салфетки • внутренние каналы промывают с помощью шприца; • Инструменты к гибким эндоскопам • наружную поверхность моют с помощью щетки или марлевой (тканевой) салфетки; • внутренние открытые каналы промывают с помощью шприца | 3 | Не менее 18 | 2,0 3,0 1,0 |
|  | 3 | Не менее 18 | 2,0 2,0 |
|  | 3 | Не менее 18 | 2,0 1,5 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы - с помощью шприца или элек-троотсоса) | Не нормируется | 5,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 1,0 |

3.3. Применение средства для обеззараживания объектов при раз-личных инфекционных болезнях

3.3.1. Растворы средства применяют для обеззараживания поверхностей в помещениях (пол, стены, двери и др.), жесткой мебели, поверхностей аппаратов и приборов, предметов ухода за больными (грелки, наконечники для клизм, подкладные клеенки и др.), игрушек (кроме мягких), посуды, в том числе лабораторной (пробирки, пипетки, предметные, покровные стекла, цилиндры, колбы, флаконы, чашки Петри, планшеты для иммунологического анализа и др.), предметов для мытья посуды (щетки, ерши, мочалки, губки и др.), белья, резиновых ковриков, уборочного инвентаря (ветошь и др.), медицинских отходов (использованные салфетки, перевязочный материал, ватные тампоны и др. изделий медицинского назначения однократного применения перед утилизацией), санитарно-технического оборудования (ванны, раковины, унитазы и др.).

Дезинфекцию объектов проводят способами протирания, орошения, по-гружения, замачивания.

3.3.2. Поверхности в помещениях, жесткую мебель, поверхности при- боров, аппаратов протирают ветошью, смоченной в растворе средства при норме расхода рабочего раствора средства - 100 мл/ м2 обрабатываемой по верхности или орошают из расчета 300 мл /м2 при использовании гидропуль- та, автомакса или 150 мл/м2 - при использовании распылителя типа "Квазар". После окончания дезинфекции (обработка способом орошения) в помещении следует провести влажную уборку.

3.3.3. Санитарно-техническое оборудование обрабатывают с помощью щетки, ерша или протирают ветошью, смоченной в растворе средства при норме расхода 150 мл/м2 обрабатываемой поверхности, при обработке спосо- бом орошения - 300 мл/м2 (гидропульт, автомакс), 150 мл/м2 (распылитель типа "Квазар"). По окончании дезинфекции санитарно-техническое оборудо- вание промывают водой. Резиновые коврики обеззараживают, протирая ве- тошью, смоченной в рабочем растворе средства, или полностью погружают в раствор средства. По окончании дезинфекции их промывают проточной во- дой.

3.3.4. Предметы ухода за больными полностью погружают в емкость с рабочим раствором средства или протирают ветошью, смоченной дезинфи- цирующим раствором. По окончании дезинфекции их промывают проточной водой.

3.2.5. Мелкие игрушки полностью погружают в емкость с рабочим рас- твором средства, крупные - протирают ветошью, смоченной в растворе или орошают рабочим раствором средства. По окончании дезинфекции их про- мывают проточной водой.

3.3.6. Посуду лабораторную и столовую (освобожденную от остатков пищи) полностью погружают в рабочий раствор средства из расчета 2л на 1 комплект. Емкость закрывают крышкой. По окончании дезинфекции посуду промывают проточной питьевой водой с помощью щетки или губки.

3.3.7. Предметы для мытья посуды погружают в рабочий раствор средства. По окончании дезинфекционной выдержки их прополаскивают и высу- шивают.

3.3.8. Белье замачивают в рабочем растворе средства из расчета 5л на 1 кг сухого белья. Емкость закрывают крышкой. По окончании дезинфекцион ной выдержки белье стирают и прополаскивают до исчезновения пены.

3.3.9. Уборочный инвентарь замачивают в рабочем растворе средства в емкости. По окончании дезинфекции его прополаскивают и высушивают.

3.3.10. Медицинские отходы:

- использованный перевязочный материал, салфетки, ватные тампоны сбрасывают в отдельную емкость с раствором средства 2,0% концентрации, выдерживают в нем 60 мин; в микологических отделениях выдерживают в растворе средства 3,0% концентрации 120 мин, а затем утилизируют;

- дезинфекцию изделий медицинского назначения однократного при- менения осуществляют в пластмассовых или эмалированных (без поврежде- ния эмали) емкостях, закрывающихся крышками. При проведении дезинфек- ции изделия погружают в рабочие растворы 2,0% и 3,0% концентраций соот- ветственно на 60 и 30 мин., в микологических отделениях выдерживают в растворе средства 5,0% концентрации 60 мин.

Технология обработки изделий медицинского назначения однократного применения аналогична технологии обработки изделий многократного применения и подробно изложена в п.3.1.2.

После окончания дезинфекции изделия извлекают из емкости с раствором и утилизируют.

3.3.11. Обеззараживание санитарного транспорта для перевозки инфек- ционных больных проводят по режиму обработки при соответствующей ин- фекции. Профилактическую дезинфекцию санитарного транспорта проводят по режимам, представленным в таблице 8.

3.3.12. При проведении генеральных уборок в лечебно- профилактических и детских учреждениях необходимо руководствоваться режимами, представленными в таблице13.

3.3.13. Режимы дезинфекции различных объектов в лечебно- профилактических учреждениях приведены в таблицах 8-12.

Таблица 8

Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства «Лиосепт®» при бактериальных (кроме туберкулеза) инфекциях

| Объекты обеззараживания | Концентрация рабочего раствора, % (по препарату) | Время обез-зараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, поверхности приборов, аппаратов, санитарный транспорт | 2 | 60 | Протирание |
|  | 2 3 | 120 60 | Орошение |
| Санитарно-техническое оборудование | 2 | 60 | Протирание |
|  | 2 3 | 120 60 | Двукратное орошение с интервалом 15 мин |
| Посуда чистая | 2 | 60 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 3 | 60 | Погружение |
| Посуда лабораторная, не загрязненная кровью и другими биологическими субстратами1 | 3 | 60 | Погружение |
| Предметы для мытья посуды | 3,5 | 120 | Погружение |
| Белье незагрязненное | 2 | 60 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 4 | 120 | Замачивание |
| Уборочный инвентарь | 4 | 120 | Замачивание |
| Игрушки | 2 | 60 | Погружение |
|  | 2 3 | 120 60 | Протирание или орошение |
| Предметы ухода за больными, не загрязненная кровью и другими биологическими субстратами из металлов, резин, пластмасс, стекла | 2 | 60 | Протирание или погружение |

Примечание:

1 при загрязнении кровью и другими биологическими субстратами дезинфекцию проводить по режимам, рекомендованным при вирусных инфекциях.

Таблица 9

Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства «Лиосепт®» при туберкулезе

| Объекты обеззараживания | Концентрация рабочего раствора, % (по препарату) | Время обез-зараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, поверхности приборов, аппаратов, санитарный транспорт | 4 | 60 | Протирание |
|  | 4 5 | 90 30 | Орошение |
| Санитарно-техническое оборудование | 4 | 60 | Протирание |
|  | 4 5 | 90 30 | Двукратное орошение с интервалом 15 мин |
| Посуда чистая | 4 | 30 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 5 | 60 | Погружение |
| Посуда лабораторная | 5 | 60 | Погружение |
| Предметы для мытья посуды | 5 | 60 | Погружение |
| Белье незагрязненное | 4 | 60 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 5 | 60 | Замачивание |
| Уборочный инвентарь | 4 | 60 | Замачивание |
| Игрушки | 4 | 60 | Погружение |
|  | 4 5 | 90 30 | Протирание или орошение |
| Предметы ухода за больными | 4 | 60 | Протирание или погружение |

Таблица 10

Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства «Лиосепт®» при дерматофитиях

| Объекты обеззараживания | Концентрация рабочего раствора, % (по препарату) | Время обеззаражи-вания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, поверхности приборов, аппаратов, санитарный транспорт | 4 | 120 | Протирание |
|  | 4 5 | 120 60 | Орошение |
| Санитарно-техническое оборудование | 4 | 120 | Протирание |
|  | 4 5 | 120 60 | Двукратное орошение с интервалом 15 мин |
| Резиновые коврики | 4 5 | 120 60 | Протирание или погружение |
| Белье незагрязненное | 3 | 60 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выде-лениями | 4 | 120 | Замачивание |
| Уборочный инвентарь | 4 | 120 | Замачивание |
| Игрушки | 4 | 120 | Погружение |
|  | 4 5 | 120 60 | Протирание или орошение |
| Предметы ухода за больными | 4 | 120 | Протирание или погружение |

Таблица 11

Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства «Лиосепт®» при кандидозах

| Объекты обеззараживания | Концентрация рабочего раствора, % (по препарату) | Время обез-зараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, поверхности приборов, аппаратов, санитарный транспорт | 2,0 | 90 | Протирание |
|  | 2,0 3,0 | 90 60 | Орошение |
| Санитарно-техническое оборудование | 2,0 | 90 | Протирание |
|  | 2,0 3,0 | 90 60 | Двукратное орошение с интервалом 15 мин |
| Посуда чистая | 2,0 | 90 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 3,0 | 60 | Погружение |
| Посуда лабораторная | 2,0 | 90 | Погружение |
| Предметы для мытья посуды | 3,0 | 60 | Погружение |
| Белье незагрязненное | 2,0 | 90 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 3,0 | 60 | Замачивание |
| Уборочный инвентарь | 3,0 | 60 | Замачивание |
| Игрушки | 2,0 | 90 | Погружение |
|  | 2,0 3,0 | 90 60 | Протирание или орошение |
| Предметы ухода за больными | 2,0 | 90 | Протирание или погружение |

Таблица 12

Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства «Лиосепт®» при вирусных ( энтеровирусные инфекции – полиомиелит, Коксаки, ЕСНО; энтеральные и парентеральные гепатиты, ВИЧ-инфекция; СПИД, ОРВИ, грипп, «птичий» грипп H5NI и др. инфекции; герпетическая, цитомегаловирусная, аденовирусные и др.) инфекциях

| Объекты обеззараживания | Концентрация рабочего раство-ра, % (по препарату) | Время обеззара-живания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, поверхности приборов, аппаратов, санитарный транспорт | 2,0 | 60 | Протирание |
|  | 2,0 | 60 | Орошение |
| Санитарно-техническое оборудование | 2,0 | 60 | Протирание |
|  | 3,0 | 60 | Орошение |
| Посуда чистая | 2 | 60 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 3,0 | 60 | Погружение |
| Посуда лабораторная | 2,0 | 60 | Погружение |
| Предметы для мытья посуды | 2,0 | 60 | Погружение |
| Белье незагрязненное | 2,0 | 60 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 3,0 | 60 | Замачивание |
| Уборочный инвентарь | 2,0 | 60 | Замачивание |
| Игрушки | 2,0 | 60 | Погружение |
|  | 3,0 | 60 | Протирание или орошение |
| Предметы ухода за больными | 2,0 | 60 | Протирание или погружение |

Таблица 13

Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства дезинфицирующего «Лиосепт®» при проведении текущих и генеральных уборок в лечебно-профилактических и детских учреждениях

| Профиль учреждения (отделения) | Концентрация ра-бочего раствора (по препарату), % | Время обеззаражи-вания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Детские учреждения | 2,0 | 90 | Протирание |
| Соматические, хирургические, стоматологические, акушерские и гинекологические отделения, лаборатории, процедурные кабинеты | 2,0 | 60 | Протирание |
| Противотуберкулезные лечебно-профилактические учреждения | 4,0 | 60 | Протирание |
| Инфекционные лечебно-профилактические уч-реждения 1 | - | - | - |
| Кожно-венерологические лечебно-профилактические учреждения | 4,0 | 120 | Протирание |

Примечание:  1 Генеральную уборку проводить по режиму соответствующей инфекции.

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4.1. К работе со средством не допускаются лица моложе 18 лет. Все ра- боты со средством проводить защищая кожу рук резиновыми перчатками.

4.2. Избегать контакта средства с кожей и слизистыми оболочками глаз.

4.3. Обработку поверхностей в помещениях способом протирания можно проводить без средств индивидуальной защиты органов дыхания и в присутствии пациентов.

4.4. При обработке поверхностей способом орошения персоналу необ- ходимо использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (универсальные респираторы типа РПГ - 67 или РУ - 60 М с патроном марки "В") и глаз ( герметичные очки). Обработку проводить в отсутствии больных. По окончании дезинфекции (способ орошения) рекомендуется провести влажную уборку и проветривание помещения.

4.5. При проведении работ необходимо соблюдать правила личной ги- гиены. После работы открытые части тела (лицо, руки) вымыть водой с мылом.

5. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ

5.1. При попадании средства на кожу смыть его большим количеством воды и смазать кожу смягчающим кремом.

5.2. При попадании средства в глаза следует немедленно! Промыть их под струей воды в течение 10-15 мин, при появлении гиперемии - закапать 30% раствор сульфацила натрия и срочно обратиться к врачу.

5.3. При случайном попадании средства в желудок дать выпить постра- давшему несколько стаканов воды с 10-20 измельченными таблетками ак- тивированного угля. Рвоту не вызывать! Обратиться к врачу.

5.4. При раздражении органов дыхания, пострадавшего удаляют из ра- бочего помещения на свежий воздух или в другое хорошо проветриваемое помещение. Рот и носоглотку прополаскивают водой. Дают теплое питье (молоко, боржоми или 2% раствор пищевой соды). При необходимости обра- титься к врачу.

6. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ.

6.1. Транспортировать средство можно всеми доступными видами транспорта (при температуре не ниже минус 20С и не выше 35С), действующими на территории Республики Казахстан, гарантирующими сохранность продукции и тары, в герметично закрытых оригинальных емкостях производителя.

6.2. Хранить средство необходимо в прохладном месте в закрытых ёмкостях вдали от источников тепла при температуре не ниже 0°С и не выше 35°С, избегая прямого солнечного света, отдельно от лекарственных препаратов, пищевых продуктов, в местах, недоступных детям.

6.3. При случайной утечке или разливе средства его уборку необхо- димо проводить, используя спецодежду, резиновый фартук, резиновые сапоги и средства индивидуальной защиты кожи рук (резиновые перчатки), глаз (защитные очки), органов дыхания (универсальные респираторы типа РУ 60 М, РПГ-67 с патроном марки В).

Пролившееся средство необходимо адсорбировать удерживающим жидкость веществом (ветошь, опилки, песок, силикагель) и направить на утилизацию. Остатки средства смыть большим количеством воды. Слив растворов в канализационную систему допускается проводить только в разбавленном виде.

6.4. Меры защиты окружающей среды: не допускать попадания не разбавленного продукта в сточные, поверхностные или подземные воды и в канализацию.

7. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СРЕДСТВА

7.1 Средство «Лиосепт®» контролируют по показателям таблицы 14.

Таблица 14

Физико-химические показатели контроля средства

| Наименование показателя | Характеристика и норма |
| --- | --- |
| Внешний вид | Прозрачная жидкость от бесцветной до желтого цвета или согласно применяемому красителю |
| Запах | Специфический или согласно применяемой отдушке |
| Показатель активности водородных ионов 1% водного раствора средства при 20(С, рН | 8,0-11 |
| Плотность при 200С, г/см3 | 0,981±0,01 |
| Массовая доля N,N-бис-(3-аминопропил) додециламина, % | 5,0 ±0,5 |
| Массовая доля полигексамети-ленгуанидина гидрохлорида, % | 2,5 ± 0,5 |

7.2 Отбор проб

Отбор проб проводят в соответствии с ОСТ 6-15-90-1-90. Масса представительной пробы 300 г. Для контрольной проверки качества препарата применяются методы анализа, указанные ниже.

7.3 Определение внешнего вида и запаха

Внешний вид средства оценивается визуально. Для этого в пробирку из бесцветного стекла с внутренним диаметром 30-32 мм и вместимостью 50 см3 наливают препарат до половины пробирки и просматривают в отраженном или проходящем свете.

Запах определяют органолептически.

7.4 Определение плотности при 200С

Определение плотности проводят в соответствии с ГОСТ 18995.1.-73 с помощью пикнометра или ареометра.

7.5 Определение водородного показателя (рН) 1% водного раствора средства

рН  средства измеряют в соответствии с ГОСТ Р 50550-93.

Для приготовления 1% водного раствора средства используют дистиллированную воду по ГОСТ 6709-72

7.6 Определение массовой доли N,N-бис-(3- аминопропил) додециламина

7.6.1 Оборудование и реактивы

Весы лабораторные общего назначения II класса точности по ГОСТ 24104 с наибольшим пределом взвешивания 200 г.

Стакан В-1-150 или В-2-150 по ГОСТ 25336.

Бюретка 1-1-2-25-0,1 по ГОСТ 29251.

Колбы Кн 1-100-29/32 по ГОСТ 25336.

Кислота соляная, водный раствор молярной концентрации эквивалента С(на) 0,1моль/дм3 (0,1 N), готовят из стандарт-титра по ГОСТ 3118, х.ч., раствор молярной концентрации 0,1 моль/дм3

Индикатор метиловый красный 0,1% раствор в 95% этиловом спирте

7.6.2 Проведение анализа

1,5 - 2,0 г средства взвешивают в колбе вместимостью 100 см3 с точностью до 0,0002 г прибавляют 25 см3 дистиллированной воды, 3-5 капель раствора индикатора и титруют раствором соляной кислоты концентрации С (HCI) 0,1 моль/дм3 (0,l N). Титрование проводят порциями по 1 см3, а вблизи точки эквивалентности по 0,1 см3 до перехода светло-зеленой окраски в розовую.

7.6.3 Обработка результатов

Массовую долю N,N -бис-(3-аминопропил)додециламина (Х) в % вычисляют по формуле:

299,54 • V

Х = ------------------                                     (1)

3 •100 • m

где 299,54/3 - г-эквивалент N, N- -бис-(3-аминопропил) додециламина,

V - объем раствора соляной кислоты концентрации точно C(HCI) 0,1 моль/дм3 (0,1 N), пошедший на титрование навески испытуемой пробы, см3,

m - масса навески средства, г,

Результат вычисляют по формуле со степенью округления до первого десятичного знака.

За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, расхождение между которыми не превышает значения допускаемого расхождения, равного 0,2 %. Допускаемая относительная суммарная погрешность результата определения ±4 % при доверительной вероятности Р = 0,95.

7.7 Определение массовой доли полигексаметиленгуанидина гидрохлорида (ПГМГ)

Метод измерения массовой доли полигексаметиленгуанидина гидрохлорида основан на комплексообразовании с эозином и последующем фотоколориметрировании полученного комплексного соединения.

7.7.1 Средства измерения, реактивы, растворы

Весы лабораторные по ГОСТ 24104, II класса точности наибольшим пределом взвешивания 200 г.

Фотоэлектроколориметр любого типа, позволяющий измерять оптическую плотность при длине волны 590 нм.

Колбы мерные 2-25-2, 2-100-2, 2-200-2, 2-250-2 по ГОСТ 1770.

Пробирки П2-16-150 по ГОСТ 25336.

Пипетки 2-2-1, 2-2-2, 2-2-5 по ГОСТ 29228.

Бюретки по ГОСТ 29251.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

Калий кислый фталевокислый.

Эозин БА или эозин Н.

Кислота соляная по ГОСТ 3118, х.ч., раствор молярной концентрации 0,1 моль/дм3.

Бифталатный буферный раствор с рН 3,8 готовят по ГОСТ 4919.2.

Аналитический стандарт - полигексаметиленгуанидин гидрохлорид (ПГМГ) - «Лиосепт» с установленным содержанием основного вещества.

0,64-0,68 г «Лиосепта», содержащего 95% ПГМГ, взвешивают с точностью до 0,0002 г, растворяют в мерной колбе вместимостью 250 см3 и доводят водой до метки - раствор 1.

5 см3 раствора 1 помещают в мерную колбу вместимостью 250 см3 и доводят водой до метки - раствор 2.

Раствор эозина с массовой долей 0,05%.

7.7.2 Построение градуировочного графика

В пробирки помещают 0, 1, 2, 3, 4, 5 см3 раствора 2, прибавляют в каждую пробирку дистиллированную воду, соответственно 5, 4, 3, 2, 1, 0 см3, по 5 см3 бифталатного буферного раствора и 1 см3 раствора эозина, закрывают пробкой и перемешивают. Через 5-10 минут измеряют оптические плотности растворов по отношению к раствору сравнения, не содержащему стандартный раствор 2, при длине волны 590 нм в кюветах с толщиной поглощающего слоя 20 мм. По полученным данным строят градуировочный график по ГОСТ 27025.

7.7.3 Проведение анализа

0,18-0,22 г средства взвешивают с точностью до 0,0002 г. Навеску помещают в мерную колбу вместимостью 250 см3, растворяют в дистиллированной воде и доводят объем раствора водой до метки. В пробирку помещают 2 см3 полученного раствора, 3 см3 воды, 5 см3 буферного раствора и 1 см3 раствора эозина, закрывают пробкой и перемешивают. Через 5-10 минут измеряют оптическую плотность анализируемого раствора в тех же условиях, что и при построении градуировочного графика. По градуировочному графику определяют массу полигексаметиленгуанидина гидрохлорида в мг.

7.7.4 Обработка результатов

Массовую долю ПГМГ (X) в процентах вычисляют по формуле:

В • К • 250 • 100

X = ------------------------, где                      (2)

2• т

В - масса полигексаметиленгуанидина гидрохлорида (ПГМГ), найденная по градуировочному графику, мг;

2 - аликвота анализируемого раствора, см3;

К = 0,3 - коэффициент, учитывающий влияние трехзамещенного амина;

т - масса навески анализируемого образца, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает допускаемое расхождение, равное 0,2%. Допускаемая относительная суммарная погрешность результатов определения ±4% при доверительной вероятности Р= 0,95.