|  | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
|  | Директор |
|  | ТОО «Медоптик» |
|  | ____________ Пономарева Т.С. |
|  | «____»_____________ 2011г. |

Методические указания

по применению дезинфицирующего средства «Максисепт®»,

производства ТОО “Медоптик ”, Казахстан

г. Алматы,  2011 г.

Содержание:

| 1 | Общие положения | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Приготовление рабочих растворов | 5 |
| 3 | Применение рабочих растворов средства для дезинфекции и предстерилизационной очистки | 6 |
|  | Таблицы | 9-21 |
| 4 | Меры предосторожности | 21 |
| 5 | Меры первой помощи | 22 |
| 6 | Методы контроля качества | 23 |
| 7 | Условия транспортировки и хранения средства | 27 |

Методические указания предназначены для персонала медицинских организаций,  дезинфекционных станций, станций переливания крови, центров государственного санитарно-эпидемиологического надзора,   работников коммунальных служб и других учреждений, занимающихся дезинфекционной деятельностью.

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Средство «Максисепт®» представляет собой прозрачную жидкость от бесцветной до желтого цвета ( или согласно применяемому красителю) со специфическим запахом, хорошо смешивающуюся с водой. В состав средства в качестве действующих веществ (ДВ) входят: алкилдиметилбензиламмоний хлорид (ЧАС) - 14,0%, N,N-бис(З-аминопропил)додециламин (амин)- 3,0%. Кроме того, в состав средства входят функциональные добавки, отдушка, краситель и вода очищенная;  рН 1% водного раствора средства составлет 8,0-11

1.1.  Средство выпускается в виде концентрата в полиэтиленовых флаконах по  0,1 л; 0,4 л; 0,5 л; 1 л; 5л (по согласованию с заказчиком допускаются другие виды фасовки).  Для применения готовится рабочий раствор путем разведения концентрата  в соотношениях, представленных в таблице 1.

Срок годности концентрата в невскрытой упаковке производителя - 5 лет.             Срок хранения рабочих растворов - 14 суток при условии хранения в закрытых емкостях в темном месте.

«Максисепт®» следует хранить при температуре от +0о С до +35оС.

Средство обладает моющими свойствами.

Средство не совместимо с мылами, анионными ПАВ, синтетическими моющими средствами.

1.2. Средство «Максисепт®» обладает антимикробной активностью в отношении бактерий (в том числе возбудителей туберкулеза), вирусов (возбудителей энтеровирусных инфекций - полиомиелита, Коксаки, ЕСНО; энтеральных и парентеральных гепатитов, ВИЧ-инфекции; СПИД, ОРВИ, гриппа, «птичьего» гриппа Н5N1 и др.; герпетической, цитомегаловирусной, аденовирусной и др. инфекций) и грибов (возбудителей кандидозов и дерматофитий).

1.3. Средство «Максисепт®» по параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007-76 относится к 3 классу умеренно опасных веществ при введении в желудок и к 4 классу мало опасных веществ при нанесении на кожу; при введении в брюшную полость средство по классификации К.К Сидорова мало токсично (4 класс токсичности); при ингаляционном воздействии мало опасно по классификации химических веществ по степени летучести; оказывает местно-раздражающее действие на кожу и слизистые оболочки глаз, обладает слабым сенсибилизирующим действием.

Рабочие растворы средства: в форме аэрозолей вызывают раздражение верхних дыхательных путей и глаз; в виде паров мало опасны; 2% раствор и выше опасны при попадании в глаза и оказывают местно-раздражающее действие на кожу.

ПДК в воздухе рабочей зоны:

- алкилдиметилбензиламмоний хлорида  -  1 мг/м (аэрозоль);

- N,N-бис(З-аминопропил)додециламина - 1 мг/м (пары+ аэрозоль).

1.4. Средство «Максисепт®» предназначено к применению:

1.4.1.  В лечебно-профилактических учреждениях, акушерских стационарах, клинических, микробиологических и др. лабораториях, инфекционных очагах для

- дезинфекции поверхностей в помещениях, жесткой мебели, поверхностей приборов, оборудования, санитарно-технического оборудования, уборочного инвентаря, мусоросборников, белья, посуды, игрушек (кроме мягких), предметов ухода за больными и средств личной гигиены, резиновых ковриков, медицинских отходов классов Б и В (ватные тампоны, использованный перевязочный материал, одноразовое нательное и постельное белье, одежда персонала, маски, посуда и изделия медицинского назначения однократного применения и пр.) перед утилизацией  при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной и грибковой (кандидозы, дерматофитии) этиологии;

- дезинфекции на санитарном транспорте;

- генеральных уборок в лечебно-профилактических и детских учреждениях;

- дезинфекции изделий медицинского назначения, включая хирургические и стоматологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним при инфекциях вирусной, бактериальной   (включая туберкулез) и грибковой (кандидозы и дерматофитии) этиологии; энтеральных и парентеральных гепатитов, ВИЧ-инфекции; СПИД;

- дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной ( окончательной – перед дезинфекцией высокого уровня эндоскопов) очисткой, изделий медицинского назначения, включая хирургические и стоматологические инструменты ( кроме стоматологических щипцов, зеркал с амальгамой и изделий из резины на основе натурального каучука), жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним при инфекциях вирусной,  бактериальной (включая туберкулез) и грибковой (кандидозы и  дерматофитии) этиологии; энтеральных и парентеральных гепатитов, ВИЧ-инфекции; СПИД;

- предстерилизационной очистки, не совмещенной с дезинфекцией, изделий медицинского назначения (включая хирургические и стоматологические инструменты,  жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним) из различный материалов (металлы, резины на основе натурального и силиконового каучука, пластмассы, стекло);

- окончательной очистки перед дезинфекцией высокого уровня эндоскопов;

1.4.2.  На предприятиях коммунально-бытового обслуживания (гостиницы, общежития, парикмахерские, бани, общественные туалеты) в учреждениях культуры, отдыха, спорта (спортивные и культурно-оздоровительные комплексы,  кинотеатры, бассейны,  офисы  и др.) , учреждениях социального обеспечения, детских, пенитенциарных учреждениях, предприятиях общественного питания и торговли для профилактической дезинфекции поверхностей в помещениях, жесткой мебели, санитарно-технического оборудования, уборочного инвентаря, резиновых ковриков, предметов ухода, средств личной гигиены, обуви (из резин, пластика и других полимерных материалов),инструментов (парикмахерских и косметических), отходов (изделия однократного применения: салфетки, ватные шарики, шапочки, простыни, накидки, инструменты и пр.) , мусоросборников, транспорта для перевозки пищевых продуктов.

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ

Рабочие растворы средства готовят в стеклянных, эмалированных   (без повреждения эмали), пластмассовых емкостях путем добавления соответствующих количеств средства к питьевой воде комнатной температуры (см. табл. 1).

#### Таблица 1

#### Приготовление рабочих растворов средства

| Концентрация раствора (%) по: | Количество ингредиентов (мл), необходимое для приготовления |
| --- | --- |
| Препарату | ЧАС | амину | 1 л рабочего раствора | 10 л рабочего раствора |
|  |  |  | средство | вода | средство | вода |
| 0,1 | 0,014 | 0,003 | 1 | 999 | 10 | 9990 |
| 0,15 | 0,021 | 0,0045 | 1,5 | 998,5 | 15 | 9985 |
| 0,2 | 0,028 | 0,006 | 2 | 998 | 20 | 9980 |
| 0,4 | 0,056 | 0,012 | 4 | 996 | 40 | 9960 |
| 0,5 | 0,07 | 0,015 | 5 | 995 | 50 | 9950 |
| 0,7 | 0,098 | 0,021 | 7 | 993 | 70 | 9930 |
| 0,8 | 0,11 | 0,024 | 8 | 992 | 80 | 9920 |
| 1,0 | 0,14 | 0,03 | 10 | 990 | 100 | 9900 |
| 1,5 | 0,21 | 0,045 | 15 | 985 | 150 | 9850 |
| 2,0 | 0,28 | 0,06 | 20 | 980 | 200 | 9800 |
| 3,0 | 0,42 | 0,09 | 30 | 970 | 300 | 9700 |
| 4,0 | 0,56 | 0,12 | 40 | 960 | 400 | 9600 |
| 5,0 | 0,7 | 0,15 | 50 | 950 | 500 | 9500 |

3. ПРИМЕНЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ средства для дезинфекции и предстерилизационной очистки

3.1. Растворы средства применяют для обеззараживания объектов, перечисленных      в п.1.4. Средство используют способами протирания, орошения, погружения и замачивания.

3.2. Поверхности в помещениях (пол, стены и др.), поверхности приборов, оборудования, жесткую мебель протирают ветошью, смоченной в растворе средства, или орошают из гидропульта, автомакса или распылителя типа «Квазар». Норма расхода средства при протирании - 100 мл/м2; при орошении - 300 мл/м2 (гидропульт, автомакс), 150 мл/м2 (распылитель типа «Квазар»). После проведения обработки в помещении способом орошения после дезинфекции проводят влажную уборку и проветривание.

3.3. Санитарный транспорт и автотранспорт для перевозки пищевых продуктов обрабатывают растворами средства способом орошения или протирания в соответствии с нормами расхода, указанными в п. 3.2. После дезинфекционной выдержки обработанные поверхности промывают питьевой водой и вытирают насухо.

3.4. Санитарно-техническое оборудование (ванны, раковины и др.), мусоросборники обрабатывают раствором средства с помощью щетки или ерша при норме расхода рабочего раствора - 200 мл/м2 или орошают из гидропульта, автомакса (норма расхода рабочего раствора - 300 мл/м2) или распылителя типа «Квазар» (150 мл/м2). Резиновые коврики дезинфицируют способом протирания или погружения 'в раствор средства. По окончании дезинфекции санитарно-техническое оборудование и резиновые коврики промывают водой.

3.5. Предметы ухода за больными, средства личной гигиены погружают в раствор средства или протирают ветошью, смоченной в растворе средства. По окончании дезинфекции их тщательно промывают проточной питьевой водой в течение 7 минут.

3.6. Мелкие игрушки полностью погружают в емкость с раствором средства, препятствуя их всплытию; крупные - протирают ветошью, смоченной раствором средства,  или орошают раствором средства. По окончании дезинфекции их промывают проточной питьевой водой в течение 7 мин.

3.7. Обувь из резин, пластмасс и других полимерных материалов погружают в раствор средства, по окончании дезинфекционной выдержки промывают проточной питьевой водой в течение 7 минут.

3.8. Посуду столовую, освобожденную от остатков пищи, лабораторную полностью погружают в раствор средства при норме расхода раствора — 2 л на 1 комплект посуды, по окончании дезинфекционной выдержки ее промывают проточной питьевой водой в течение 5 мин. Одноразовую посуду по окончании дезинфекционной выдержки утилизируют.

3.9. Белье замачивают в емкости с раствором средства при норме расхода 5 л на 1кг сухого белья. Емкость закрывают крышкой. После дезинфекции белье стирают и прополаскивают.

3.10. Уборочный инвентарь (ветошь, щетки, губки и др.) погружают в раствор средства. По окончании дезинфекционной выдержки его прополаскивают водой.

3.11. Медицинские отходы из текстильных (ватные тампоны, использованный перевязочный материал, одноразовое нательное и постельное белье, одежда персонала, маски и др.) и других материалов (посуда, в том числе лабораторная, изделия медицинского назначения однократного применения) погружают в емкость с раствором средства. Для дезинфекции отходов класса Б используют 2,0% раствор средства при времени дезинфекционной выдержки 60 мин, класса В — 3,0% раствор при времени дезинфекционной выдержки — 60 мин. По окончании дезинфекции отходы утилизируют.

3.12. Дезинфекцию, в том числе совмещенную с предстерилизационной (окончательной) очисткой, изделий проводят в пластмассовых или эмалированных (без повреждения эмали) емкостях, закрывающихся крышками.

Разъемные изделия погружают в раствор в разобранном виде. Изделия, имеющие замковые части,  погружают раскрытыми, предварительно сделав ими в растворе несколько рабочих движений для лучшего проникновения раствора в труднодоступные участки изделий.

Во время замачивания  (дезинфекционной  выдержки) каналы и  полости должны быть заполнены (без воздушных пробок) раствором средства. Толщина слоя раствора над изделиями должна быть не менее 1 см.

Предстерилизационную (окончательную) очистку изделий, не совмещенную с дезинфекцией, проводят после их дезинфекции и ополаскивания от остатков этого средства питьевой водой в соответствии с инструкцией (методическими указаниями) по применению конкретного средства.

Окончательную очистку перед ДВУ эндоскопов проводят аналогично предстерилизационной очистке, в зависимости от конкретной ситуации — не совмещенной или совмещенной с дезинфекцией.

Дезинфекцию и очистку (окончательную или предстерилизационную) эндоскопов и инструментов к ним, проводят с учетом требований санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.1275-03 «Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических манипуляциях» и методических указаний «Очистка, дезинфекция и стерилизация эндоскопов и инструментов к ним» (МУ 3.5.1937-04 от 04.03.2004 г.).

По окончании обработки изделия промывают проточной питьевой водой в течение 7 минут.

Температура рабочих растворов должна быть не менее плюс 180 С.

Средство сохраняет свои дезинфицирующие и моющие свойства и пригодно для дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной (окончательной) очисткой изделий медицинского назначения после его замерзания и последующего оттаивания.

Растворы средства для предстерилизационной очистки изделий, в том числе совмещенной с их дезинфекцией,  можно использовать многократно в течение срока годности (14 дней), если их внешний вид не изменился. При появлении первых признаков изменения внешнего вида (изменение цвета,  помутнение раствора и т.п.) раствор необходимо заменить до истечения указанного срока.

Контроль качества предстерилизационной очистки на наличие остаточных количеств крови проводят путем постановки азопирамовой или амидопириновой пробы и фенолфталеиновой пробы - на наличие щелочных компонентов моющего раствора согласно методикам, изложенным в «Методических указаниях по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения» (№ МУ-287-113 от 30.12.98г.)

3.13. Режимы дезинфекции объектов при различных инфекциях в ЛПУ, инфекционных очагах представлены в таблицах 2-6. Генеральную уборку помещений проводят в соответствии с режимами, указанными в табл.7.

Режимы дезинфекции изделий медицинского назначения представлены в табл. 8.

Дезинфекцию, совмещенную с предстерилизационной (окончательной) очисткой изделий медицинского назначения проводят по режимам, указанным в табл. 9-11. Предстерилизационную (окончательную) очистку, не совмещенную с дезинфекцией, изделий медицинского назначения осуществляют по режимам, приведенным в табл. 12-14.

При проведении профилактической дезинфекции объектов на предприятиях коммунально-бытового обслуживания, в учреждениях образования, культуры, отдыха, социального обеспечения, пенитенциарных и детских учреждениях средство используют врежимах, рекомендованных для дезинфекции при бактериальных инфекциях (табл.2).

В парикмахерских, банях, бассейнах, спортивных комплексах средство используют в режимах, рекомендованных при дерматофитиях (табл. 6).

Таблица 2

Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства 	«Максисепт®» при бактериальных (кроме туберкулеза) инфекциях

| Объект обеззараживания | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, поверхности приборов, оборудования | 0,1 | 60 | Протирание |
|  | 0,8 1,0 | 120 60 | Орошение |
| Транспорт санитарный и для перевозки пищевых продуктов | 0,1 | 60 | Протирание |
|  | 0,8 1,0 | 120 60 | Орошение |
| Санитарно-техническое оборудование | 0,1 | 90 | Протирание |
|  | 0,1 | 60 | Двукратное протирание с интервалом 15 мин |
|  | 0,8 | 60 | Двукратное орошение с интервалом 15 мин |
| Посуда без остатков пищи | 0,15 0,4 | 60 15 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 1,0 | 60 | Погружение |
| Посуда лабораторная | 0,5 | 60 | Погружение |
| Предметы для мытья посуды | 1,0 | 60 | Погружение |
| Игрушки | 0,2 0,5 | 60 30 | Протирание |
|  | 0,5 | 60 | Погружение |
|  | 0,8 | 60 | Двукратное орошение с интервалом 15 мин |
| Предметы ухода за больными, средства личной гигиены | 0,2 0,5 | 60 30 | Протирание |
|  | 0,5 | 60 | Погружение |
| Белье незагрязненное | 0,15 0,4 | 60 15 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 2,0 | 60 | Замачивание |
| Уборочный инвентарь | 2,0 | 60 | Погружение |

Таблица 3

Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства «Максисепт®» при вирусных ( энтеровирусные инфекции – полиомиелит, Коксаки, ЕСНО; энтеральные и парентеральные гепатиты, ВИЧ-инфекция; СПИД, ОРВИ, грипп, «птичий» грипп H5NI и др. инфекции; герпетическая, цитомегаловирусная, аденовирусные и др.) инфекциях

| Объект обеззараживания | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, поверхности приборов, оборудования, санитарный транспорт | 0,7 1,0 | 60 30 | Протирание или орошение |
| Санитарно-техническое оборудование | 0,7 1,0 | 60 30 | Протирание или орошение |
| Предметы ухода за больными | 1,0 | 60 | Протирание или погружение |
| Игрушки | 1,0 | 60 | Протирание или погружение |
|  | 1,0 | 30 | Орошение |
| Посуда без остатков пищи | 0,5 | 30 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 1,5 2,0 | 60 30 | Погружение |
| Посуда лабораторная | 1,0 2,0 | 60 30 | Погружение |
| Белье незагрязненное | 0,5 | 30 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 2,0 | 60 | Замачивание |
| Уборочный инвентарь | 2,0 | 60 | Погружение |

Таблица 4

Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства «Максисепт®» при туберкулезе

| Объект обеззараживания | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, поверхности приборов, оборудования, санитарный транспорт | 2,0 | 60 | Протирание |
|  | 5,0 | 60 | Орошение |
| Санитарно-техническое оборудование | 2,0 | 60 | Протирание |
|  | 5,0 | 60 | Орошение |
| Предметы ухода за больными | 2,0 | 60 | Протирание или погружение |
| Игрушки | 2,0 | 60 | Протирание или погружение |
|  | 5,0 | 60 | Орошение |
| Посуда без остатков пищи | 1,0 2,0 | 60 15 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 3,0 | 60 | Погружение |
| Посуда лабораторная | 2,0 | 60 | Погружение |
| Белье незагрязненное | 1,5 | 60 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 3,0 | 60 | Замачивание |
| Уборочный инвентарь | 3,0 | 60 | Погружение |

# Таблица 5

# Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства «Максисепт®»  при кандидозах

| Объект обеззараживания | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, поверхности приборов, оборудования, санитарный транспорт | 0,5 | 120 | Протирание |
|  | 1,0 | 30 |  |
|  | 2,0 | 60 | Орошение |
| Санитарно-техническое оборудование | 0,5 | 120 | Протирание |
|  | 1,0 | 30 |  |
|  | 2,0 | 60 | Орошение |
| Предметы ухода за больными | 0,8 | 60 | Протирание |
|  | 0,5 | 60 | Двукратное протирание с интервалом 15 мин |
|  | 0,5 1,0 | 60 30 | Погружение |
| Игрушки | 0,8 | 60 | Протирание |
|  | 0,5 | 60 | Двукратное протирание с интервалом 15 мин |
|  | 0,5 1,0 | 60 30 | Погружение |
|  | 2,0 | 60 | Орошение |
| Посуда без остатков пищи | 0,5 | 15 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 3,0 | 30 | Погружение |
| Посуда лабораторная | 1,5 2,0 | 60 30 | Погружение |
| Белье незагрязненное | 0,5 1,0 | 60 30 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 2,0 | 60 | Замачивание |
| Уборочный инвентарь | 2,0 | 60 | Замачивание |

# Таблица 6

# Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства «Максисепт®» при дерматофитиях

| Объект обеззараживания | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, поверхности приборов, оборудования, санитарный транспорт | 4,0 | 60 | Протирание |
|  | 5,0 | 120 | Орошение |
| Санитарно-техническое оборудование | 4,0 | 60 | Протирание или двукратное орошение с интервалом 15 мин |
| Резиновые коврики | 4,0 2,0 | 60 60 | Протирание погружение |
| Обувь из резин, пластика | 2,0 | 60 | Погружение |
| Игрушки | 2,0 | 60 | Погружение |
|  | 4,0 | 60 | Протирание или двукратное орошение с интервалом 15 мин |
| Предметы ухода за больными | 2,0 | 60 | Погружение |
|  | 4,0 | 60 | Протирание или двукратное орошение с интервалом 15 мин |
| Посуда лабораторная | 2,0 | 60 | Погружение |
| Белье незагрязненное | 3,0 | 30 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 3,0 | 60 | Замачивание |
| Уборочный инвентарь | 3,0 | 60 | Погружение |

# Таблица 7

# Режимы дезинфекции объектов при проведении генеральных уборок в лечебно-профилактических  и детских учреждениях.

| Профиль учреждения | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Детские учреждения | 0,1 | 60 | Протирание |
|  | 0,8 1,0 | 120 60 | Орошение |
| Операционные блоки, перевязочные, процедурные, манипуляционные кабинеты, клинические лаборатории, стерилизационные отделения хирургических, гинекологических, урологических, стоматологических отделений и стационаров, родильные залы акушерских стационаров | 1,0 | 30 | Протирание |
|  | 2,0 | 60 | Орошение |
| Палатные отделения, кабинеты функциональной диагностики, физиотерапии и др. в ЛПУ любого профиля (кроме инфекционного) | 0,1 | 60 | Протирание |
|  | 0,8 1,0 | 120 60 | Орошение |
| Противотуберкулезные лечебно-профилактические учреждения | 2,0 | 60 | Протирание Орошение |
|  | 5,0 | 60 |  |
| Инфекционные лечебно-профилактические учреждения * | - | - |  |
| Кожно-венерологические лечебно-профилактические учреждения | 4,0 | 60 | Протирание |
|  | 5,0 | 120 | Орошение |

Примечание:

* - генеральную уборку проводить по режиму соответствующей инфекции.

Таблица 8

Режимы дезинфекции изделий медицинского назначения  растворами средства «Максисепт®» при вирусных, бактериальных (включая туберкулез) и грибковых инфекциях

| Объект обеззараживания | Концен- трация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вирусные, бактериаль-ные (исключая туберкулез) инфекции | Вирусные, бактериальные (включая туберкулез) инфекции, кандидозы, | Вирусные, бактериальные (включая туберкулез) и грибковые (кандидозы, дерматофитии) инфекции |  |
| Изделия из резин, стекла, пластмасс, металлов | 1,0 1,5 2,0 | 60 - 30 | - 60 30 | - - 60 | Погружение |
| Эндоскопы, инструменты к ним | 2,0 | 15 | 15 | 30 | Погружение с прокачи-ванием ка-налов раствором |

Таблица 9

Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной

очисткой, изделий медицинского назначения, включая хирургические и стоматологические инструменты  (кроме эндоскопов и инструментов к ним) растворами средства «Максисепт®»

| Этапы обработки | Режимы обработки |
| --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Температура рабочего раствора, 0С | Время выдержки/ обработки, мин |
| Замачивание изделий при полном погружении в рабочий раствор средства и заполнении им полостей и каналов изделий | 1,5 | Не менее 18 | 60* |
|  | 2,0 |  | 30** |
|  |  |  | 60*** |
| Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором проводили замачивание, с помощью ерша, щетки, ватно-марлевого тампона или тканевой (марлевой) салфетки, каналов изделий - с помощью шприца: ( изделий, имеющих замковые части ( кроме щипцов стоматологических), каналы (кроме изделий из резины на основе натурального каучука) или полости ( изделий не имеющих замковых частей, каналов или полостей; | В соответ-ствии с концентрациями, используе-мыми на этапе замачивания | То же |  |
|  |  |  | 1,0 |
|  |  |  | 0,5 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы – с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 7,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы – с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 0,5 |

Примечания: 	* на этапе замачивания изделий в рабочем растворе обеспечивается их дезинфекция при вирусных, бактериальных (кроме туберкулеза) и грибковых (кандидозы) инфекциях;

** указан режим для изделий, не имеющих замковых частей, каналов  или полостей (кроме зеркал с амальгамой); на этапе  замачивания изделий в рабочем растворе обеспечивается их дезинфекция   при вирусных, бактериальных (кроме туберкулеза) и грибковых (кандидозы)  инфекциях;

*** на этапе замачивания изделий в рабочем растворе обеспечивается их дезинфекция при вирусных, бактериальных (включая туберкулез) и грибковых (кандидозы, дерматофитии) инфекциях.

Таблица 10

Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной (окончательной) очисткой, гибких и жестких эндоскопов раствором средства  «Максисепт®»

| Этапы обработки | Режимы обработки |
| --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раст-вора (по пре-парату), % | Темпера-тура рабо-чего раст-вора,0С | Время вы-держки/об-работки на этапе, мин |
| Замачивание* эндоскопов при полном погружении (у не полностью погружаемых эндоскопов – их рабочих частей, разрешенных к погружению) в рабочий раствор средства и заполнении им полостей и каналов изделия | 2,0 | Не менее 18 | 15,0* |
|  |  |  | 30,0** |
| Мойка каждого эндоскопа в том же растворе, в котором проводили замачивание: ГИБКИЕ ЭНДОСКОПЫ: ( инструментальный канал очищают щеткой для очистки инструментального канала; ( внутренние каналы промывают с помощью шприца или электроотсоса; ( наружную поверхность моют с помощью марлевой (тканевой) салфетки | В соответствии с концентрацией раствора, использованного на этапе замачивания | То же | 2,0 3,0 1,0 |
| ЖЕСТКИЕ ЭНДОСКОПЫ: ( каждую деталь моют с помощью ерша или марлевой (тканевой) салфетки ( каналы промывают с помощью шприца |  |  | 2,0 2,0 |
| Ополаскивание проточной пить- евой водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 7,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 1,0 |

Примечание: * на этапе замачивания эндоскопов в рабочем растворе обеспечивается их дезинфекция при вирусных, бактериальных (исключая туберкулез) и грибковых (кандидозы) инфекциях.

** на этапе замачивания эндоскопов в рабочем растворе обеспечивается их дезинфекция при вирусных, бактериальных (включая туберкулез) и грибковых (кандидозы) инфекциях.

##### Таблица 11

##### Режим дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, инструментов к гибким эндоскопам раствором

##### средства «Максисепт®»

| Этапы обработки | Режим обработки |
| --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Темпера-тура, рабо-чего раст-вора, 0С | Время выдер- жки/обра-ботки, мин |
| Замачивание* инструментов при полном погружении в рабочий раствор и заполнении им полостей и каналов | 2,0 | Не менее 18 | 15,0** |
|  |  |  | 30,0*** |
| Мойка каждого инструмента в том же растворе, в котором осуществляли замачивание: ( наружную поверхность моют с помощью щетки или марлевой (тканевой) салфетки; ( внутренние открытые каналы промывают с помощью шприца | В соответствии с концентрацией раствора, использованного на этапе замачивания | То же | 2,0 1,5 |
| Ополаскивание проточной пить- евой водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 7,0 |
| Ополаскивание дистиллирован- ной водой (каналы с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 1,0 |

Примечание: * при погружении инструментов в раствор необходимо сделать не менее 5 рабочих движений в растворе для лучшего его проникновения в труднодоступные участки инструментов;

** на этапе замачивания инструментов в рабочем растворе

обеспечивается их дезинфекция при вирусных, бактериальных

(исключая туберкулез) и грибковых (кандидозы) инфекциях.

*** на этапе замачивания инструментов в рабочем растворе

обеспечивается их дезинфекция при вирусных, бактериальных

(включая туберкулез) и грибковых (кандидозы) инфекциях.

##### Таблица 12

##### Режимы предстерилизационной очистки, не совмещенной с дезинфекцией, изделий медицинского назначения (кроме эндоскопов и инструментов к ним) растворами средства «Максисепт®»

| Этапы очистки | Режимы очистки |
| --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Температура рабочего раствора, 0С | Время выдержки/ обработки, мин |
| Замачивание изделий при полном погружении в рабочий раствор средства и заполнении им полостей и каналов: ( изделий не имеющих замковых частей, каналов или полостей (кроме зеркал с амальгамой); ( изделий, имеющих замковые части, каналы или полости (кроме стоматологических щипцов; | 0,3 0,4 | Не менее 18 | 10,0 15,0 |
| Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором проводили замачивание, с помощью ерша, щетки, ватно-марлевого тампона или тканевой (марлевой) салфетки, каналов изделий - с помощью шприца: ( изделий не имеющих замковых частей, каналов или полостей; ( изделий, имеющих замковые части, каналы или полости | В соответ-ствии с концентрациями, используе-мыми на этапе замачивания |  | 0,5 |
|  |  |  | 1,0 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы – с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 7,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы – с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 0,5 |

Таблица 13

Режимы предстерилизационной (окончательной) очистки,

не совмещенной с дезинфекцией, гибких и жестких эндоскопов

раствором средства «Максисепт®»

| Этапы очистки | Режимы очистки |
| --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раст-вора (по пре-парату), % | Темпера-тура рабо-чего раст-вора,0С | Время вы-держки/об-работки на этапе, мин |
| Замачивание эндоскопов при полном погружении (у не полностью погружаемых эндоскопов – их рабочих частей, разрешенных к погружению) в рабочий раствор средства и заполнении им полостей и каналов изделия | 0,4 | Не менее 18 | 15,0 |
| Мойка каждого эндоскопа в том же растворе, в котором проводили замачивание: ГИБКИЕ ЭНДОСКОПЫ: ( инструментальный канал очищают щеткой для очистки инструментального канала; ( внутренние каналы промывают с помощью шприца или электроотсоса; ( наружную поверхность моют с помощью марлевой (тканевой) салфетки | 0,4 | То же | 2,0 3,0 1,0 |
| ЖЕСТКИЕ ЭНДОСКОПЫ: ( каждую деталь моют с помощью ерша или марлевой (тканевой) салфетки ( каналы промывают с помощью шприца |  |  | 2,0 2,0 |
| Ополаскивание проточной пить- евой водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 7,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 1,0 |

Таблица 14

Режим предстерилизационной очистки, не совмещенной с дезинфекцией, инструментов к гибким эндоскопам раствором

средства «Максисепт®»

| Этапы очистки | Режим очистки |
| --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Темпера-тура, рабо-чего раст-вора, 0С | Время выдер- жки/обра-ботки, мин |
| Замачивание инструментов при полном погружении в рабочий раствор и заполнении им внутренних открытых каналов инструментов с помощью шприца | 0,4 | Не менее 18 | 15,0 |
| Мойка каждого инструмента в том же растворе, в котором осуществляли замачивание: ( наружной (внешней) поверхнос- ти - с помощью щетки или мар- левой (тканевой) салфетки; ( внутренних открытых каналов - с помощью шприца | 0,4 | То же | 2,0 1,5 |
| Ополаскивание проточной пить-евой водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 7,0 |
| Ополаскивание дистиллирован-ной водой (каналы с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 1,0 |

- МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4.1. К работе со средством не допускаются лица моложе 18 лет и лица с аллергическими  заболеваниями и чувствительные к химическим веществам.

4.2. Приготовление рабочих растворов  средства проводить с защитой кожи рук резиновыми перчатками, а глаз – герметичными очками.

4.3. При работе следует избегать разбрызгивания и попадания средства и его растворов в глаза и на кожу.

4.4. Работы способом протирания рабочими растворами можно проводить без средств защиты органов дыхания и в присутствии больных и пациентов. Кожу рук защищать резиновыми перчатками.

4.5. Работы способом орошения персоналу следует проводить  с  защитой органов дыхания – универсальными респираторами типа РПГ-67 или РУ-60М с патроном марки В, глаз – защитными очками, кожи рук – резиновыми перчатками. Работы проводить в отсутствии пациентов. После обработки помещения провести влажную уборку и проветривание.

4.6. При проведении работ необходимо соблюдать правила личной гигиены. После работы открытые части тела (лицо, руки) вымыть водой с мылом.

4.7. Средство следует хранить при температуре  от 0оС до плюс 35оС отдельно от лекарственных препаратов, пищевых продуктов и в местах, не доступных детям.

4.8.Слив растворов в канализационную систему допускается проводить только в разбавленном виде.

- МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

5.1.При несоблюдении мер предосторожности при работе со средством могут возникнуть явления раздражения верхних дыхательных путей, глаз и кожи.

5.2. При появлении признаков раздражения органов дыхания следует прекратить работу со средством, пострадавшего немедленно вывести на свежий воздух или в другое помещение, а помещение проветрить. Рот и носоглотку прополоскать водой. При необходимости обратиться к врачу.

5.3. При попадании средства в желудок выпить несколько стаканов воды с 10-20 измельченными таблетками активированного угля; желудок не промывать! Обратиться к врачу.

5.4.При попадании средства в глаза необходимо немедленно обильно промыть глаза под струёй воды в течение 10-15 минут, закапать 30 % раствор сульфацила натрия и срочно обратиться к врачу;

5.5.При попадании средства на кожу необходимо немедленно смыть средство большим количеством  воды и смазать кожу смягчающим кремом;

6. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

6.1  Контролируемые параметры и нормы

По показателям качества средство «Максисепт®» должно соответствовать требованиям и нормам, указанным в табл. 15

Таблица 15

Показатели качества и нормы дезинфицирующего

средства «Максисепт®»

| Наименование показателя | Характеристика и норма |
| --- | --- |
| Внешний вид | Прозрачная жидкость от бесцветной до желтого цвета или согласно применяемому красителю |
| Запах | Специфический или согласно применяемой отдушке |
| Показатель активности водородных ионов 1% водного раствора средства при 20(С, рН | 8,0-11 |
| Плотность при 200С, г/см3 | 0,976±0,01 |
| Массовая доля алкилдиметилбензиламмоний хлорида, % | 14,0 + 1,0 |
| Массовая доля N,N-бис(3-аминопропил)- додециламина, % | 3,00 + 0,5 |

6.2 Отбор проб

Отбор проб проводят в соответствии с ОСТ 6-15-90-1-90. Масса представительной пробы 300 г. Для контрольной проверки качества препарата применяются методы анализа, указанные ниже.

6.3 Определение внешнего вида и запаха

Внешний вид средства определяют визуально. Для этого в пробирку  или химический стакан из бесцветного прозрачного стекла с внутренним диаметром 30-32 мм наливают средство до половины и просматривают в проходящем свете.

Запах оценивают органолептически.

6.4 Определение плотности при 200С

Определение плотности проводят в соответствии с ГОСТ 18995.1.-73 с помощью пикнометра или ареометра.

6.5 Определение водородного показателя (рН) 1% водного раствора средства

рН  средства измеряют в соответствии с ГОСТ Р 50550-93.

Для приготовления 1% водного раствора средства используют дистиллированную воду по ГОСТ 6709-72.

6.6 Определение массовой доли N,N-бис-(3- аминопропил) додециламина

6.6.1 Оборудование, посуда и реактивы

Весы лабораторные высокого II класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г по ГОСТ 24104 или аналогичные.

Бюретка типа 1 по ГОСТ 29252 вместимостью 25см3 и ценой деления 0,1 см3.

Капельница 2-50  ГОСТ 25336.

Колбы Кн-1-100-14/23ТС, Кн-1-250-24/29 ТС – по ГОСТ 25336.

Колба 2-100-2 по  ГОСТ 1770.

Стаканчик для взвешивания СН-45/13 по ГОСТ 25336.

Цилиндры 1-50-1, 1-100-1 – по ГОСТ 1770.

Стандарт-титр соляная кислота 0,1 н; водный раствор  концентрации 0,1 моль/дм3 (0,1 н).

Метиловый красный (индикатор), спиртовой раствор с массовой долей 0,1%.

Метиленовый синий (индикатор), спиртовой раствор с массовой долей 0,1%.

Натрия гидроокись по ГОСТ 4328, раствор с молярной концентрацией 0,1 моль/дм3  (0,1н), приготовленный по ГОСТ 25794.1.

Формалин технический по ГОСТ 1625.

Спирт этиловый ректификованный по ГОСТ 18300 высший сорт.

#### Вода дистиллированная  по ГОСТ 6709.

6.6.2 Подготовка к испытанию

6.6.2.1 Приготовление смешанного индикатора

а) Приготовление 0,1 %-го спиртового раствора метилового красного

Навеску 0,1 г индикатора метилового красного, взятую с точностью до 0,0002 г, помещают в мерную колбу вместимостью 100 см3 и растворяют в 50-60 см3 этилового спирта. Объем раствора в колбе доводят этиловым спиртом до метки и тщательно перемешивают раствор.

б)  Приготовление 0,1 %-го спиртового раствора метиленового голубого

Навеску 0,1 г индикатора метиленового голубого, взятую с точностью до 0,0002 г, помещают в мерную колбу вместимостью 100 см3 и растворяют в 50-60 см3 этилового спирта. Объем раствора в колбе доводят этиловым спиртом до метки и тщательно перемешивают раствор.

в) Приготовление смешанного индикатора

100 см3 раствора метилового красного, приготовленного по а) помещают в коническую колбу вместимостью 250 см3, добавляют 50 см3 раствора метиленового голубого, приготовленного по б), полученный раствор тщательно перемешивают.

6.6.2.2 Приготовление нейтрализованного формалина

В коническую колбу вместимостью 100 см3 помещают 30 см3 формалина технического, прибавляют с помощью капельницы 0,06 см3 (1-2 капли) смешанного индикатора, приготовленного по п. 6.6.2.1 в), и медленно титруют при постоянном перемешивании 0,1 н раствором гидроокиси натрия до перехода окраски от малиновой к бесцветной.

6.6.3 Проведение испытания

Навеску около 1,2 г анализируемого средства, взятую с точностью до 0,0002 г, помещают в коническую колбу вместимостью 250 см3, прибавляют 10 см3 воды, 3 см3 0,1 н раствора соляной кислоты, перемешивают и прибавляют 0,15 см3 смешанного индикатора. Полученный раствор титруют 0,1 н раствором соляной кислоты до перехода окраски раствора от зеленой к бледной желтовато-розовой. К оттитрованному раствору прибавляют 30 см3 нейтрализованного формалина технического, перемешивают, выдерживают 10 минут при комнатной температуре и полученный раствор титруют  0,1 н раствором гидроокиси натрия  до перехода малиновой окраски раствора к бледной зеленовато-желтой.

6.6.4 Обработка результатов

Массовую долю  N,N-бис(3-аминопропил)додециламина (Х)  в процентах вычисляют по формуле:

V  (  0,01498  (  К  (  100

Х  =  ––––––––––––––––––––––––––,                (1)

m

где   V -  объем раствора гидроокиси натрия концентрации С (NaOH) = 0,1 моль/дм3 (0,1 н), израсходованный на титрование, см3;

0,01498–масса N,N-бис(3-аминопропил)додециламина, соответствующая 1 см3 раствора  гидроокиси натрия концентрации точно С (NaOH) = 0,1 моль/дм3   (0,1н), г/см3;

К - поправочный коэффициент раствора гидроокиси натрия концентрации С (NaOH) = 0,1 моль/дм3 (0,1 н);

m - масса анализируемой пробы, г;

За результат анализа принимают среднее арифметическое двух определений, абсолютное расхождение между которыми не должно превышать допускаемое расхождение, равное 0,1 %.

Допускаемая относительная погрешность результата +4% при доверительной вероятности 0,95.

6.7. Определение массовой доли алкилдиметилбензиламмоний хлорида

# 6.7.1  Оборудование и реактивы

Весы лабораторные общего назначения II класса точности по ГОСТ 24104 с наибольшим пределом взвешивания 200 г.

Набор гирь по ГОСТ 7328.

Бюретка 1-1-2-25-0,1 по ГОСТ 29251.

Колба Кн-1-250-29/32 по ГОСТ 25336 со шлифованной пробкой.

Кислота серная по ГОСТ 4204.

Калия гидроокись ч.д.а. по ГОСТ 24363.

Натрия додецилсульфат 0,004 н водный раствор.

Цетилпиридиний хлорид 1-водный с содержанием основного вещества не менее 99%; 0,004 н водный раствор.

Хлороформ по ГОСТ 20015.

Метиленовый голубой (синий), индикатор; 0,1% водный раствор.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

6.7.2 Подготовка к испытанию

6.7.2.1 Приготовление 0,004 н стандартного раствора цетилпиридиний хлорида 1-водного

Навеску 0,1439 г цетилпиридиний хлорида 1-водного, взятую с точностью до 0,0002 г, растворяют в дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 100 см3 с доведением объема дистиллированной водой до метки.

6.7.2.2 Приготовление 0,004 н раствора додецилсульфата натрия

0,115 г додецилсульфата натрия (в пересчете на 100% содержание основного вещества) растворяют в дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 100 см3 с доведением объема дистиллированной водой до метки.

6.7.3 Определение поправочного коэффициента 0,004 н раствора додецилсульфата натрия

В колбе вместимостью 250 см3 к 10 см3  раствора додецилсульфата натрия прибавляют 40 см3  дистиллированной воды, 0,15 см3 серной кислоты, 0,5 см3  раствора индикатора метиленового голубого и 15 см3 хлороформа. Образовавшуюся двухфазную систему титруют стандартным раствором цетилпиридиний хлорида при интенсивном встряхивании колбы с закрытой пробкой до обесцвечивания нижнего хлороформного слоя.

Титрование  проводят при дневном свете. Цвет  двухфазной системы определяют в проходящем свете.

Поправочный коэффициент (К) вычисляют по формуле:

V

К =  --------,                       (2)

V1

где V – объем 0,004 н. раствора цетилпиридиний хлорида, израсходованный на титрование, см3;

V1 – объем  титруемого раствора додецилсульфата натрия, см3 , равный 10 см3.

# 6.7.4  Проведение испытания

Навеску анализируемой пробы от 0,4 до 0,6 г, взятую с точностью до 0,0002 г, растворяют в мерной колбе вместимостью 100 см3 в дистиллированной воде с доведением объема водой до метки.

В коническую колбу вместимостью 250 см3 вносят 5 см3 раствора додецилсульфата натрия, прибавляют 45 см3 дистиллированной воды, 0,5 см3 раствора метиленового голубого, 2 гранулы гранулированного или 0,2 г не гранулированного едкого калия  и 15 см3 хлороформа. После взбалтывания получается двухфазная жидкая система с нижним хлороформным слоем, окрашенным в синий цвет. Ее титруют  приготовленным раствором средства «Максисепт®» при интенсивном встряхивании в закрытой колбе до перехода синей окраски нижнего хлороформного слоя  в  розовую.

# 6.7.5  Обработка результатов

Массовую долю алкилдиметилбензиламмоний хлорида (Х) в процентах вычисляют по формуле:

0,00143 ( V  (  К ( 100

Х =  -------------------------------- 100,             (3)

V1  (    m

где  0,00143 –  масса алкилдиметилбензиламмоний хлорида, соответствующая  1 см3 раствора  додецилсульфата натрия концентрации точно С (С12Н25SO4Nа) = 0,004 моль/дм3  (0,004 н), г/см3;

V - объем раствора додецилсульфата натрия концентрации С (С12Н25SO4Na) = 0,004 моль/дм3 (0,004 н), взятый на титрование, (5 см3);

К - поправочный коэффициент раствора додецилсульфата натрия концентрации С (С12Н25SO4Na) = 0,004 моль/дм3 (0,004 н);

V1 -  объем раствора средства «Максисепт®», израсходованный на титрование, см3;

m - масса анализируемой пробы, г;

За результат анализа принимают среднее арифметическое двух определений, абсолютное расхождение между которыми не должно превышать допускаемое расхождение, равное 0,2 %.

Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа +2%  при доверительной вероятности  0,95.

7. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ  И ХРАНЕНИЯ СРЕДСТВА

7.1 Средство транспортируют всеми  видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими  на данном виде транспорта, в крытых транспортных средствах и условиях, обеспечивающих сохранность средства и упаковки, при температуре от минус 200С до плюс 350С. После размораживания средство сохраняет свои потребительские свойства.

7.2  Хранить средство в прохладном месте в закрытых ёмкостях вдали от источников тепла при температуре не ниже 0°С и не выше 35°С, избегая хранения на прямом солнечном свете, отдельно от лекарственных препаратов, пищевых продуктов, в местах, недоступных детям.

7.3. В аварийных ситуациях следует использовать защитную одежду (халат или комбинезон, резиновый фартук), резиновые сапоги и средства индивидуальной защиты - кожи рук (резиновые перчатки),  глаз (защитные очки). При уборке пролившегося  средства следует  адсорбировать его удерживающим жидкость  веществом (песок, опилки, ветошь, силикагель) и направить на утилизацию. Остатки смыть большим количеством воды.

Меры защиты окружающей среды: не допускать попадания неразбавленного продукта в сточные/поверхностные или подземные воды и в канализацию.